湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿

生态保护修复方案

湖南省隧道工程有限公司

二〇二二年七月

湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿

生态保护修复方案

项目负责：周考先

方案编制：熊建勋

方案审核：刘剑

总工程师：熊远红

总 经 理：陈见波

方案提交单位：湖南省隧道工程有限公司

方案提交日期：二〇二二年七月

目 录

第一章 基本情况	1

一、方案编制基本情况	1

二、矿山基本情况	6

三、矿山开采与生态保护修复现状	10

第二章 矿山生态环境背景	25

一、自然地理	25

二、地质环境	25

三、生物环境	31

四、人居环境	33

第三章 矿山生态问题识别和诊断	35

一、地形地貌景观破坏	35

二、土地资源占损	38

三、水资源水生态破坏	42

四、矿山地质灾害影响	44

五、生物多样性破坏	46

第四章 生态保护修复工程部署	49

一、保护修复工程部署思路	49

二、保护修复措施与目标	49

三、生态保护修复工程及进度安排	51

第五章 经费估算与基金管理	88

一、经费估算	88

二、基金管理	102

第六章 保障措施	104

一、组织保障	104

二、技术保障	104

三、监管保障	104

四、适应性管理	105

五、公众参与	105

第七章 矿山生态修复方案可行性分析	106

一、经济可行性分析	106

二、技术可行性分析	107

三、生态环境可行性分析	108

第八章 结论与建议	109

一、结论	109

二、建议	110

主要附图：

1、湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿矿山遥感影像现状图 1:2000

2、湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿矿山生态问题分布图 1:2000

3、湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿矿山生态保护修复工程部署图 1:2000

主要附表：

表1、矿山基本情况表

表2、地形地貌景观及土地破坏野外调查表

表3、废水废液、废固野外调查表

表4、地下水环境影响野外调查表

表5、矿山地质环境危害调查表

表6、矿山生态保护修复工程及效果一览表

表7、矿山生态保护修复方案公众意见征求表

主要附件：

1、野外调查照片

2、水质检测报告

3、矿山采矿许可证复印件

4、矿山矿产储量报告评审意见及备案书

5、矿产资源开发利用方案评审意见书

6、编制单位承诺书

7、矿山企业承诺书

8、矿山所在地村委会意见书

9、县（市、区）自然资源局实地核查意见书

矿山生态保护修复方案摘要表

| 矿山名称 | 桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿 |
| --- | --- |
| 开采矿种 | 板岩 | 开采方式 | 露天开采 | 开采规模 | *万m3/a | 采矿许可证期限 | 至2021年11月7日 |
| 生态保护修复现状及效果 | 矿山于2020年8月至2021年9月，对矿区FK1、FK2、FK3三个区域进行了复垦，复垦面积约*.**hm2，投资约296万元；效果较好； 矿山2019年至2020年间，对矿区原排土场修建了3处挡土墙，现场调查效果较好； 矿山于2021年间，投资修建了6处沉淀池，3处截排水沟，现场调查效果较好。 |
| 矿山生态问题识别和诊断 | 1、现状条件下，矿山矿业活动造成一部分地形地貌景观影响；矿业活动存在占损土地的现象，主要表现在露天采场、工业广场、矿部、排土场等区域；矿业活动未造成水资源水生态破坏；矿业活动未引发地质灾害；矿业活动现未造成生物多样性减少。 2、未来矿业活动对地形地貌景观的影响不会扩大；未来不会造成水资源水生态破坏，未来占损土地面积不会增加，未来引发地质灾害的可能性小，未来矿业活动无造成生物多样性破坏的趋势。 |
| 生态保护修复内容 | 针对诊断的矿山生态问题，采取的保护修复措施有： 对露采场进行复垦，边坡复垦为草地，平台复垦为林地； 闭坑后对矿部、工业广场进行复垦，表层硬化物拆除，植树复垦。 闭坑后对排土场进行复垦，复垦方向为草地； 对矿区切坡进行复垦，复垦方向为林地； 设置排水沟，防止坡面汇水造成已复垦区域水土流失； 设置沉淀池，对淋滤水、道路排水进行沉淀； 设置两处地质灾害监测点，定期对边坡进行崩塌、滑坡监测； 设置三处水质监测点，对沉淀池、采坑底部积水进行监测； 9、设置生态恢复监测，对生态恢复情况进行遥感监测。 10、设置管护工程，对已复垦区域进行管护。 |
| 进度安排 | 1、开采期（2022年9月至2027年7月） “边开采，边复垦”，对露采场开展复垦工作，对采场周边设置围栏、警示标识，设置排水沟，定期展开水质监测、生态恢复监测、地质灾害监测工作。 2、闭坑期（2027年8月至2028年7月） 拆除工业广场、矿部表层硬化物，对其进行植树复垦，对排土场进行复垦，定期展开水质监测、生态恢复监测、地质灾害监测工作。 2、管护期（2028年8月至2031年7月） 对复垦工程进行管护工作，定期展开水质监测、生态恢复监测、地质灾害监测工作。 |
| 经费估算与基金管理 | 通过计算，矿山生态保护修复工程总造价为***.**万元。其中工程施工费***.**万元；其他费用**.**万元，不可预计费**.**元。按照矿山生态修复保护修复年度任务的原则，本次计划矿山基金按4.9年计提完毕，生态修复的土地复垦工程完成后3年为绿化管护期。 |

# 第一章 基本情况

## 一、方案编制基本情况

### （一）任务由来

湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿（以下简称“清塘板岩矿”）目前采矿许可证证号为C*****************，开采矿种：建筑石料用板岩，矿区范围由**个拐点圈定，矿区面积*.****km²，开采标高+***.**m～+**m，生产规模**万m3/a，有效期限为自2016年11月7日至2021年11月7日，现采矿许可证已到期，为保证矿山合法开采，桃江县全盛矿业有限公司拟申请办理采矿许可证延续登记手续。

矿山分别于2022年2月和2022年3月编制了《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿资源储量核实报告》和《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿产资源开发利用方案》。

为了有效保护环境，合理利用矿产资源，做好采矿权生态修复论证，贯彻落实生态优先、保护优先的重要理念，强化矿业开发生态保护源头管控，进一步科学合理优化湖南省矿产资源开发布局，加快矿业绿色发展，桃江县全盛矿业有限公司委托湖南省隧道工程有限公司编制矿山生态保护修复方案（以下简称“方案”）。我单位接受委托任务后，严格按照《矿山生态保护修复方案编制规范》（DB43/T 2298-2022）、《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资发【2021】39号）、《关于做好新建和生产矿山生态保护修复年度验收工作的通知》（湘自资发【2021】82号）及相应的评估工作程序与委托书的要求开展工作，收集有关技术资料及人文社会经济资料，并赴现场进行了野外调查及访问，经室内综合分析整理，完成了该方案的编制工作。

### （二）编制依据

1、法律法规及政策依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26通过，2020.1.1施行）；

（3）《中华人民共和国矿产资源法》（2009.8.27）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.11）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9）；

（7）《土地复垦条例》国务院令（2011.3.5）第592号；

（8）《地质灾害防治条例》（2004.3）；

（9）《矿产资源开采登记管理条例》（2014年修订）；

（10）《湖南省矿产资源管理条例》（2013修订）

（11）《湖南省地质坏境保护条例》（2018年11月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

（12）《湖南省土地开发整理条例》（2006年）；

（13）《湖南省土地复垦实施办法》（2003）。

2、有关政府和部门政策文件

（1）《湖南省关于增值税条件下调整土地开发整理项目预算计价依据的通知》（湘国土资发[2017]24号）；

（2）湖南省自然资源厅、湖南省生态环境厅关于印发《湖南省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知，（湘自然资规[2019]22号）；

（3）关于进一步加强新设采矿权生态修复前期论证有通知（湖南省自然资源厅办公室，2020.9.27）；

（4）《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资源规〔2019〕7号）；

（5）湖南省人民政府办公厅《关于全面推动矿业绿色发展的若干意见》（湘政办发［2019）71号）；

（6）《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发［2021］39号），湖南省自然资源厅办公室，2021.03.21。

（7）《关于做好新建和生产矿山生态保护修复年度验收工作的通知》（湘自资发【2021】82号），湖南省自然资源厅办公室，2021.06.29。

3、相关技术标准与规程规范

（1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

（3）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2-2001）；

（4）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

（5）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

（6）《土地整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2015）；

（8）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2003）；

（9）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2008）；

（10）《土壤环境监测技术规范》（HJT166-2004）；

（11）《人工草地建设技术规程》（NY/T1342-2007）；

（12）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036‐2013）；

（13）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-1996）；

（14）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（15）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017.11）；

（16）《开发建设项目水土保持技术标准》（GB50433‐2018）；

（17）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434‐2018）；

（18）《污染场地土壤修复、场地环境监测技术导则》（2011.8）；

（19）《土壤污染防治行动计划》（2016.5）；

（20）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018.5）；

（21）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618‐2018）；

（22）《土壤环境质量‐建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T36600‐2018）；

（23）《灌溉与排水工程设计标准》（GB/2028‐2018）；

（24）《主要造林树种苗木》（GB6000‐1999）；

（25）《防洪标准》（GB50201‐2014）；

（26）《土地利用现状分类》（GB/T21010‐2017）；

（27）《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》2014年4月省财政厅、省国土资源厅编制；

（28）《矿山地质环境保护与恢复治理验收标准》（DB43/T 1393）；

（29）《矿山生态保护修复方案编制规范》（DB43/T 2298-2022）。

4、技术资料依据

（1）《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿山地质环境综合防治方案》，湖南省有色地质勘查研究院，2016年8月。

（2）《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿资源储量核实报告》，湖南省地质矿产勘查开发局四一四队，2022年2月。

（3）《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿产资源开发利用方案》，湖南省地质矿产勘查开发局四一四队，2022年3月。

（4）其它技术资料。

### （三）目的任务

1、工作目的

《方案》编制的主要目的是通过矿山生态环境识别和诊断，制定矿山企业在建设、开发、闭坑各阶段的矿山生态保护修复方案，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的影响，实现矿山生态环境保护修复，落实矿山企业对生态保护修复义务，为企业实施矿山生态保护修提供技术支撑，为矿山生态保护修复基金提取、验收与监督管理提供依据。

2、工作任务

（1）收集资料整理，确定矿山生态保护修复调查范围，开展矿山生态问题现状识别与诊断；根据矿山后续开采计划，对地形地貌景观破坏、土地资源损毁、水生态水环境破坏、诱发加剧与遭受矿山地质灾害可能与危险程度进行生态问题发展趋势分析。

（2）根据矿山生态问题识别和诊断结果，提出矿山生态保护修复思路、目标和措施。

（3）拟定矿山生态保护修复实施内容的总体部署和进度安排。

（4）对矿山生态保护修复工程经费进行估算。

（5）提出保障矿山生态保护修复落实的措施。

（6）对矿山生态保护修复方案进行可行性分析。

### （四）完成的工作量

本次工作搜集资料包括有地质矿产、采矿、排水、工程地质、水文地质及环境地质等技术资料，有自然地理、人文及社会经济等资料，主要为文字报告、图件及表格资料。

野外实际调查内容包括地形地貌、地层、构造、矿床及矿床开发、地表水、井泉、人居环境、土地资源、生物环境、生态资源、地质灾害、重要工程建设设施、矿山开采情况、矿井水文及工程地质情况、矿山生态环境破坏、污染及治理恢复情况，矿山交通情况等。通过资料收集与野外调查，基本查明了矿山生态环境特征，基本查明了矿山生态问题及成因条件，为本次工作奠定了良好的基础（表1.1-1）。

表1.1-1完成工作量统计表

| 工作项目 | 单位 | 工作量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜集资料 | 文字报告 | 份 | 4 | 地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案、资源储量核实报告、资源开发利用方案、其他资料 |
|  | 图件 | 张 | 12 | 地形地质图、储量图、剖面图、开发利用方案平 面图、地质环境影响评估图、土地利用现状图等。 |
|  | 附件及附表 | 张 | 8 | 储量核实报告、资源开发利用方案评审备案书、采矿许可证、资质证书、单位承诺书、矿山承诺 书 |
| 野外调查 | 调查面积 | km2 | 1.51 | 调查重点为生态背景调查，主要内容包括矿山存在的生态问题、已实施的生态修复与保护工程等。此次共调查了矿山终了边坡反馈区3处，面积1.02公顷，开挖台阶复垦1处，面积1.09公顷，排土场复垦1处，面积2.33公顷，已修建截排水沟2处，长约500m，沉淀池5处，挡土墙3处，长约184m。 |
|  | 调查路线长度 | km | 5.3 |  |
|  | 调查地质点 | 个 | 23 |  |
|  | 调查地貌点 | 个 | 10 |  |
|  | 调查植被 覆盖情况点 | km2 | 1.51 |  |
|  | 沉淀池 | 个 | 3 |  |
|  | 调查民房 | 栋/人 | 20/92 |  |
|  | 照片 | 张 | 30 | 采用6张 |
| 室内综合 | 文字报告 | 份 | 1 |  |
|  | 附图 | 张 | 4 |  |

### （五）方案适用范围与年限

1、方案适用范围

方案适用范围主要根据矿山区域条件，矿业活动导致生态环境受到影响和破坏的区域确定。矿山位于长江流域中下游区，未在城乡建设和国家重大工程建设规划区、地质遗迹保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及水资源保护区等各类保护区中，矿区及周边林地生态系统广泛，以灌木为主。

由于本次矿山开采主要引发的生态问题范围为矿区土地资源占损、自然景观破坏等，针对以上问题，划定本次生态保护修复方案适用范围（附图1），面积约*.******km2。

2、方案适用年限

根据2022年3月，湖南省地质矿产勘查开发局四一四队编制的《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿产资源开发利用方案》，设计矿山的生产能力为*万t/a，设计服务年限4.9a。矿山采矿许可证于2021年11月到期，采矿许可证到期后，矿山停产办理变更、延续登记手续，故矿山服务年限为4.9a，即2022年9月至2027年7月。

按照矿山企业拟定的年度开采计划，矿山坚持“边开采、边修复”的原则，按照生态优先的理念，在矿山开采期末一年：开采+*m、+*m、+*m、+*m台阶矿量，完成露天采场台阶修复。考虑矿山闭坑后生态修复工程量，矿山闭坑后1年确定为生态修复期，加上3年绿化管护期，确定本次本方案的适用年限为8.9a（即2022年9月至2031年7月），矿山应在此期限内开展相关的矿山生态保护修复工作，直至矿山闭坑。

## 二、矿山基本情况

### （一）矿山区位条件

1、位置交通区位条件

湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿位于桃江县城172°方位约20km处，行政区划隶属桃江县牛田镇牛田社区与灰山港镇企石村管辖。矿区地理坐标：东经***°**′**″～***°**′**″，北纬**°**′**″～**°**′**″。面积0. ****km2。

矿山有乡村公路约1km与S206省道衔接，由S206与益马高速、益娄高速相连，可通桃江、益阳、宁乡、长沙等地，交通十分便利。（图1.2-1）。

图1.2-1     矿区交通位置图

2、生态区位条件

根据桃江县“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）编制成果，清塘板岩矿位于桃江县，该县被划定为生态重点管控单元（图1.2-2），将以生态修复和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率；严格落实区域及重点行业污染物允许排放量；对于环境质量不达标的管控单元，落实现有各类污染源污染物排放削减计划和环境容量增容方案。

根据《采矿权项目设置范围相关信息分析结果简报》（湘矿权查【2022】003号），采矿权范围与省生态环境厅自然保护区、部下发自然保护区与风景区、国家级自然保护区、生态保护红线、禁止开发区边界无重叠现象。

图1.2-2   湖南省环境管控单元图

### （二）采矿许可证及矿权范围

该矿由原桃江县国土资源局于2016年11月7日颁发采矿许可证，采矿权人：桃江县全盛矿业有限公司；采矿许可证号：C************************；经济类型：有限责任公司；开采矿种：板岩；开采方式：露天开采；生产规模：*****万m3/a；矿区面积：******km2；有效期自2016年11月7日至2021年11月7日。矿区范围由**个拐点圈定，开采深度：+******m至+*****m标高。矿区范围面积、开采深度、拐点坐标如下（表1.2-1）：

表1.2-1    桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 拐点坐标（CGCS2000坐标） |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | *******.* | *******.* |
| 2 | *******.* | *******.* |
| 3 | *******.* | *******.* |
| 4 | *******.* | *******.* |
| 5 | *******.* | *******.* |
| 6 | *******.* | *******.* |
| 7 | *******.* | *******.* |
| 8 | *******.* | *******.* |
| 9 | *******.* | *******.* |
| 10 | *******.* | *******.* |
| 11 | *******.* | *******.* |
| 矿区面积为：*.****km2，开采深度：+***.**～+**.**m。 |

### （三）矿产资源储量

根据《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿资源储量核实报告》（益评审[2022]05号），矿区开采矿种为建筑石料用板岩矿经估算汇总，截止2021年12月底，矿区范围内保有控制资源量*****万吨，2016年6月-2021年12月采损*****万吨，累计采损*****万吨，累计探明控制资源量******万吨。其中，+***m标高以上保有建筑碎石用矿石控制资源量*****万吨，采损*****万吨；+***m标高以上可综合利用围岩矿石控制资源量*****万吨，采损***万吨；二者合计保有*****万吨，采损*****万吨；+**-+***m不可利用围岩保有控制资源量*****万吨；炭质板岩分布区保有控制资源量*****万吨，采损***万吨。

### （四）生产经营情况

矿山采用露天开采方式，采用挖机装载，自卸翻斗车运输，矿山历年累计采损建筑用板岩矿石量*****万吨，实际采出矿石量*****万吨左右，综合损失率7.7%，综合利用板岩总量为***万吨。

矿山年开采建筑石料用板岩矿和水泥配料用板岩矿约**万t（其中建筑碎石用板岩***万吨，水泥配料用板岩***万吨），按建筑用板岩碎石销售价格为***元/t，水泥配料用板岩销售价格为***元/t计算，矿山年销售收入2405.60万元，上缴各种税费470.71万元，税后利润305.44万元。

矿山现处于停产阶段，未正常生产。

## 三、矿山开采与生态保护修复现状

### （一）矿床特征

据区域地质资料，该区域板岩矿主要集中分布在牛田地区，与板溪群五强溪组上段、震旦系下统江口组上下段砂质板岩构成牛田地区大型—特大型板岩矿床，矿体呈单斜产出，总体走向北东，倾向***°-**°，倾角**°-**°。

本矿区矿体赋存于震旦系上统留茶坡组、金家洞组地层中，为浅海相沉积型浅变质矿床。板岩矿呈中厚层—巨厚层状，总厚度约*****m，分布较广。

1、矿体特征

根据矿石利用方向，矿区范围内主要开采建筑石料用板岩矿，共圈定1个矿体，即建筑石料用板岩矿体，用代号“V1”表示。

区内建筑石料用板岩矿体（V1）赋存于震旦系上统留茶坡组（Z2l）及金家洞组（Z2j），矿石自然类型为硅质岩及硅质板岩。矿体呈层状产出，走向近东西向，倾向***°-**°，平均约***°，倾角**°-**°，平均约**°，产状总体较稳定。矿体规模沿走向延伸长约***m，宽***m，厚度***m左右。矿体出露最高标高约+*****m，最低可采标高+****m。该矿体北侧围岩为震旦系下统洪江组（Z1h）含砾板岩、冰碛砾岩与湘锰组（Z1x）板岩，放坡开挖后可作水泥配料综合利用。

区内矿体覆盖层主要为残破积土、强风化板岩，覆盖层厚度0～3m。

2、矿石特征

（1）矿石物质组成

区内建筑用硅质板岩矿石为隐晶质结构，板状构造，主要成分为残余粘土、硅质，含量占70%左右 ，次为绢云母、绿泥石等；硅质岩矿石为非晶质的胶状结构，中层状、条带状构造，矿物成分主要为蛋白石、玉髓，含量约85%，次为微晶质石英等。

（2）矿石化学成分

本次资源量核实报告在矿山采场中采集矿石化学分析样品1件，据湖南省地质测试研究院样品分析结果，矿石化学成分为：SiO2含量74.28%；Al2O3含量13.46%；Fe2O3含量7.16%；含少量CaO等有害组分。据样品检测结果，本区矿石化学成分符合建筑用碎石要求。矿石的主要有益及主要有害化学成分及含量如下（表1.3-1）：

表1.3-1 矿石主要有益、有害组分化学成分含量表

| 矿石 类型 | 组分含量（%） |
| --- | --- |
|  | 有益组分 | 一般组分 | 有害组分 |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O | Na2O | SO3 | MgO |
| 建筑石料用板岩 | 74.28 | 13.46 | 7.16 | 0.224 | 2.203 | 1.44 | 0.183 | 1.05 |

（3）矿石风（氧）化特征

板岩风化后呈红色或灰白色砂土，地表风化层厚度在0～3.0m。

（4）矿石类型和品级

本区矿石自然类型为硅质岩及硅质板岩，工业类型为建筑用碎石，据采集的化学分析、力学试验、碱活性测试的样品结果，该区板岩矿矿石主要组分与物理性能均符合生产要求；为非活性集料，满足混凝土骨料技术要求。

（5）矿体围岩及夹石

本区矿体上盘围岩为震旦系下统洪江组含砾板岩及湘锰组板岩，其走向与形态特征与矿体基本一致，与矿体整合接触，有害组分含量低，可作水泥配料使用。下盘为寒武系下统小烟溪组炭质板岩，与矿体整合接触，主要含有害元素硫，含量占2.1%。上下盘围岩对矿体完整性无影响。区内矿体内部未见夹石。

### 矿山开采历史与现状

牛田矿区清塘建筑用板岩矿为一开采多年的老矿山，矿山设计生产规模为*****万立方米/年。矿山生产的硅质岩、硅质板岩原矿石经机械破碎加工后，用作建筑碎石销售；因矿山建筑用板岩开采，对围岩有切坡现象，围岩放坡后产生的板岩、含砾板岩石料可作为水泥配料加以综合利用，直接送益阳市东方水泥有限公司水泥生产车间，无选矿工序。

矿区范围内，历年累计采损建筑用板岩矿石量*****万吨，实际采出矿石量*****万吨左右，综合损失率7.7%。矿山开采的板岩矿为震旦系上统留茶坡组（Z2l）、金家洞组（Z2j）硅质岩、硅质板岩，其中可综合利用矿石为震旦系下统洪江组（Z1h）、湘锰组（Z1x）含砾板岩、冰碛砾岩或板岩，综合利用总量为8.9万吨（附表7）。矿山采用露天开采方式，螺旋式坑线开拓，台阶式回采，台阶高10m左右。台阶高度分别为：***.*m、***.*m、***.*m、***.*m、***.*m，已形成采空区底盘最低标高+***.**m。采空区位于矿区东北部。经探采揭露，矿区地层岩性变化较大，矿区中西部及西南部受北西-南东走向断层控制，目标矿体北移，导致该部位均出露寒武系炭质板岩。矿区北东部地层岩性、地质构造、矿石质量、开采技术条件变化小，矿山开采主要集中于该部位。

### （三）矿山开发利用现状

根据湖南省地质矿产勘查开发局四一四队于2022年3月编制的《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿产资源开发利用方案》，现简介如下：

1、设计利用储量、可采储量

（1）可信度系数

矿山核实报告所提交的保有资源量，其矿体特征及矿石质量已基本查明，其水文地质、工程地质条件也已基本查明，工程控制可靠程度高，可信度系数高（取1.0），本方案按100%设计利用。

（2）设计利用资源量

《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿资源储量核实报告》提交的保有资源量本次全部设计利用，矿区开采无压覆矿产资源，无需留设保安矿柱，保有控制资源量可信度系数取1.0。为避免“负”地形开采，储量核实时，将矿区范围+***m～+**m标高板岩列为不可利用围岩，开发利用方案编制时，未设计开采利用，故本次设计利用储量为：+***m标高以上保有建筑石料用板岩矿资源量****万t，+***m标高以上可综合利用围岩（水泥配料）控制资源量*****万t，合计*****万吨。

（3）可采资源量

本矿山主矿种建筑石料用板岩矿内部未见夹石，综合利用围岩中，硅质含量低的需剔除，运输过程中损失约1-2%，综合考虑推荐矿山开采回采率为95%。

经计算，矿山建筑用板岩矿可采资源量QK =*****万t，水泥配料用板岩矿可采资源量QK =*****万t，合计可采资源量*****万t。

2、矿山生产规模、服务年限

矿山原设计生产规模为**.*万m3/a（折合**万t/a），本次开发利用方案推荐矿山生产规模为**万t/a，按**万t/a生产规模计算，矿山服务年限为4.9年。

3、矿山开拓、运输、排水方案

（1）矿山开拓

本矿设计利用矿体赋存于最低侵蚀基准面以上，采用山坡露天开采。根据实际情况，设计采用公路开拓。（图1.3-1、1.3-2）

①开拓方式

根据地形条件、矿体赋存特征，岩石的稳固性等矿床开采技术条件，该矿为露天开采，位置靠近乡村公路，露天山坡采用折返式公路汽车运输开拓方式；结合现有开拓系统，剥采工作是从现有采剥面开始。开拓公路从山下折返式修至设计的采场最上部台阶，再由上至下向每一个台阶开拓公路支线与公路相连，台阶沟线沿山坡水平推进。

②台阶划分

根据矿山地形条件及矿体赋存特点，本方案划分为+***m（首级开采平台）、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***m、+***mm共8个台阶，其中+***m和+***m为清扫平台，各台阶采用汽车运输公路相连；各分支公路构成矿山运输系统。

图1.3-1

（2）矿山排水

① 露天防排水方案

拟设矿山水文地质条件属简单类型，露采坑充水因素主要是雨水和地表水；该矿山开采矿体在+110m平台以上均为山坡露天采场，均可采用自流方式自然排水。

矿山公路应按规范要求设置生态砼截排水沟，其洪峰流量、过流能力均应满足未来露采场排水要求；未来矿山开采时，露采场排水汇入公路截排水沟，经公路截排水沟汇入露采场废水沉淀处理池，沉淀处理后用于矿山开采降尘、骨料加工或生态修复复垦工程用水等。

②截排水沟

本次除了矿山北部山顶有小部分顺向边坡外，其它区域的终了边坡均为反向斜坡，北部山顶可以利用运输公路的土质截排水沟，将降水、地表水拦截排出。采场内露采台阶、底盘按+1°的坡角设计，保障矿区积水沿台阶、底盘面自然排泄到矿区北部废水沉淀处理池。每个平台挖排水沟，坡度3﹪，以便于在雨季时将采石场内及周边山坡的地表汇水引导排开。

截水沟应及时清除水沟淤泥，保持水流畅通；排土堆附近修筑好防水沟、防洪坎，防止雨季山洪对矿山造成危害及矿渣流失影响矿区生态环境。

（3）开采技术参数

①采矿工艺

采矿工艺顺序为：剥离、穿孔、爆破、二次破碎、装载、运输。

②开采顺序

开采总体顺序为自上而下按10m高一个台阶向下逐层开采。

③采场要素

坑底标高：+110m；（为避免“负”地形开采，矿区范围+***m～+**m标高板岩未设计开采利用）

边坡最大高度：62m；

台阶高度：10m；

最小工作平盘宽度：40m；	最小工作线长度：120m；

最终边坡角：48°～50°；

台阶坡面角：60°；

采场内汽车运输平台宽度：3-4m；

安全平台宽度：4m；

清扫平台宽度：6m（隔二留一）。

④主要采矿技术经济指标

矿山开采回采率为98%；

不计废石混入率；

运输损失率≤2%；

资源综合利用率不低于95%。

（4）排土场

矿山为剥蚀丘陵地貌地貌，本方案综合考虑矿区周边基本农田地形地貌、剥离量等情况，同时尽可能少占或不占用周边土地，充分利用矿山现有排土场，面积约7982 m2，容积约8万m3，可以满足矿山生产剥离排土的需求，生产期间应严格做好排土场排土作业、安全管理。坑内最终排土场应及时进行复垦复绿。

为了防止大气降水流入排土场，按20a一遇在排土场周边上游砌建截水沟。截排水沟距推积线的最小距离不应小于5m。

为防止雨水对外坡冲刷，拟在各安全平台内侧设置马道生态砼排水沟（断面上宽0.35m×下宽0.30m×深0.25m），通过坡面跌水沟汇入排土场截洪沟排水系统。安全平台设置不小于3﹪的反坡，排土台阶边坡和平台上的雨水经截排水沟汇集后外排。

### （四）矿山生态保护修复现状

2016年8月，湖南省有色地质勘查研究院提交了《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿山地质环境综合防治方案》，报告经桃江县自然资源局（原桃江县国土资源局）组织审查通过，综合防治主要内容如下：

崩塌、滑坡（隐患）治理方案：

（1）严格按照开发利用方案开采，采用台阶开采方式，严格控制台阶高度在10m左右，最终边坡角小于50°，确保边坡稳定；

（2）根据地形条件，在距露采场、废石堆周边5～10m处修建截排水沟，避免雨水直接冲刷采场边坡、采场和废石堆，防止雨水诱发崩塌、滑坡、矿渣流等地质灾害。

（3）在露采场做好护坡工作，必要时在生产开采过程中对软弱边坡采用锚杆注浆、水泥护面等加固措施；

（4）加强边坡巡查监测，陡险处立警示牌、围栏，设置崩塌监测点，发现问题及时处理。

露采场、排土场、工业广场破坏土石环境治理恢复方案：

（1）规范矿山建设用地，不用或少占用土地；

（2）加强剥离土堆积的管理，及时综合利用，严禁乱堆乱放；

（3）加强矿坑水、废石堆淋漓水排放管理，修建截排水沟、沉淀净化池，达标排放。

（4）矿山闭坑后可用废渣粘土充填夯实，表层覆盖耕土层，使土地恢复利用。如露采场坑适宜进行林业或水域开发，应及早论证和规划，做好闭坑前期工作。

并经申请，于2022年3月由益阳市自然资源和规划局牵头，会同桃江县自然资源局和湖南省隧道工程有限公司对矿山生态保护修复工程进行了分期验收，验收结论为合格。现将矿山生态保护修复工程及效果说明如下：

1、地形地貌景观修复工程及效果

（1）采场终了边坡复垦（KF1）

现矿山露天采场北侧边坡已开采至矿界范围，形成终了边坡。矿山企业按“方案”要求，于2021年8月，投入资金共计96万元将其复垦，复垦面积1.02公顷。采取复垦措施主要包括边坡分台阶整形、挂网、客土喷播。据此次现场调查，现该边坡自上而下共修建+186、+174、+165、+156、+147、+142六级台阶，整体边坡坡度45°，边坡结构较稳固，发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小、危险性小，植被生长茂盛，景观修复效果明显，复垦效果良好（图1.3-3、图1.3-4）。

图1.3-3 复垦区域示意图

图1.3-4 复垦效果局部照片

（2）采场东侧平台复垦（FK2）

矿区东侧因前期矿山建设造成该区域（图1.3-1）地表裸露，2020年9月，矿山企业投入16万元，对该区域进行复垦，复垦措施主要包括∶覆土、播撒草籽、灌木籽等，复垦面积1.09公顷。据此次现场调查，该区域地面较平整，植被生长茂盛，景观修复效果明显，复垦效果良好（图1.3-5）。

图1.3-5 复垦效果局部照片

（3）矿山排土场复垦（FK3）

矿山排土场设置于矿区南侧（图1.3-1），占地面积约2.33公顷。目前矿区的表土剥离工作基本完成，未来开采新区域产生的表土将综合利用，该排土场未来不再使用。该排土场平均堆高8m，堆放方量约9.32万m3，排土场四侧坡度约30°，渣土已自然固结，堆体稳固，发生崩塌、滑坡的可能性小、危险性小。矿山企业于2021年8月对该排土场进行复垦，共投入资金184万元，复垦措施主要包括∶四侧边坡挂网、喷播复绿，堆体顶部平台栽植乔木。据此次现场调查，该复垦区域目前草、灌木生长茂盛，乔木成活率高，景观修复效果明显，复垦效果良好（图1.3-6）。

图1.3-6 复垦效果局部照片

2、水资源水生态保护工程及效果

（1）截排水沟

为保障矿区排水顺畅，矿山企业2020~2021年共投入13.2万元，修建截排水沟2条，其具体情况如下∶

截排水沟1（P1）位于矿山进出道路两侧，2020年9月修建，投入资金8万元，长约300m，混凝土浇筑，整体宽0.4m，深0.3m，局部加宽加深。该排水沟整体工程质量良好，结构稳固，未出现破损，排水顺畅（图1.3-7）。

截排水沟2（P2）∶位于矿山采场进出道路东侧，2021年7月修建，投入资金5.2万元，长约200m，砖砌，水泥抹面，水沟宽0.3m，深0.3m。该排水沟整体工程质量良好，结构稳固，未出现破损，排水顺畅，能够有效的将采场淋滤水进行收集于沉淀池沉淀处理。

图1.3-7 矿区排水沟局部照片

（2）沉淀池、洗车池、过滤池

2018~2021年，矿山共投入6万元，先后在采场、工业广场等处建设沉淀池5个，用于对采场淋滤废水、加工区生产废水进行沉淀处理。沉淀池规模3*5m至8*10m不等，池深2至4m，混凝土浇筑，结构稳固。矿山淋滤水和矿坑水本身不含有毒有害物质，又经沉淀池沉淀后再排放，外排废水对周边水环境影响更加得到了有效的控制。

矿山企业于2021年4月，共投入资金32万元，在矿山进出口修建洗车池、过滤池各1个（图1.3-8）。对进出车辆进行清洗，有效的控制了车辆在运输过程中的粉尘污染。清洗车辆后的废水经过滤池过滤后循环利用于洗车，减少了废水的外排。矿山企业定期对过滤池进行清淤，保障洗车-过滤池的正常运转。

图1.3-8 矿区沉淀池局部照片

3、地质灾害防治工程及效果

挡土墙∶（图1.3-9、1.3-10）

2019年~2021年，矿山先后投入资金152万元，修建挡土墙3 处，具体情况如下：

挡土墙1（D1）2019年7月，矿山投入资金38万元，于矿区北侧临时排土场北端修建挡土墙1座，该挡土墙长36m，平均宽1.5m，截面呈梯形，高7m（含基础），现浇钢筋混凝土结构，浇筑方量约380m3。实地观察，该挡土墙质量较好，基础稳固，无裂缝、外鼓、掉块等现象，能够起到固坡防崩、滑的作用，保障了排土场堆体的稳固。

挡土墙2（D2）2020年5月，矿山投入资金26万元，于矿区南侧排土场南端修建挡土墙1座，该挡土墙长28m，平均宽1.5m，截面呈梯形，高7m（含基础），现浇钢筋混凝土结构，浇筑方量约294m3。实地观察，该挡土墙质量较好，基础稳固，无裂缝、外鼓、掉块等现象，能够起到固坡防崩、滑的作用，保障了排土场堆体的稳固。

挡土墙3（D3）2020年9月，矿山投入资金88万元，于矿区工业广场南侧渠道旁修建挡土墙护坡1处，该挡土墙长120m，平均宽1.5m，高5m（含基础），现浇钢筋混凝土结构，浇筑方量约900m3。实地观察，该挡土墙质量较好，基础稳固，无裂缝、外鼓、掉块等现象，能够起到固坡防崩、滑的作用，即保障了上方工业广场的稳固，又保障了下方渠道的顺畅。

图1.3-9 矿区挡土墙局部照片

图1.3-10 矿区挡土墙局部照片

4、生态监测工程及效果

矿山坚持废水不达标不排放的原则，上轮采矿权期限内，每年请有检测资质的技术单位对矿山外排废水进行了水质检测。最新一期的检测数据为∶2021年9月益阳市桃江生态环境监测站（CMA资质）进行的水质检测（附件11），结果显示矿山外排废水能够达标排放。

5、其它工程

2018年~2021年，矿山企业先后投入213.9万元，对矿山入矿道路、采场进出道路进行加宽、硬化、铺设沥青路面等，改变了矿区脏乱差的环境，提升了矿容矿貌。现场观察，上述路面整洁、无破损，能够满足矿区运输的要求。

2018年~2021年，矿山企业先后投入资金169万元，进行了加工区地面硬化，修建生态停车坪，搭建路灯，办公区植树绿化等工作，进一步提升了矿容矿貌，为绿色矿山的建设打下了扎实的基础。

# 第二章 矿山生态环境背景

## 一、自然地理

### （一）气象

矿区处在大陆性亚热带向北亚热带过渡的季风潮湿气候区，四季分明，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。据桃江县气象局资料统计（1970—2021年）：年平均气温16.3～17.0℃，年最高气温43.0℃（1998年7月24日），年最低气温-5℃（2000年1月21日），年平均降雨量为1465.1mm，年最大降雨量2239mm（2002年），年最小降雨量为964.8mm（1979年），月最大降雨量404.6mm（1992年3月），日最大降雨量167.2mm（2002年6月22日），小时最大降雨量69.7mm（1996年7月14日11时），年平均降水日164天，年均蒸发量1388.3mm，月最大蒸发量261.2mm（1990年7月），无霜期278天。

### 水文

区内水系不发育，矿区范围无大的地表水体存在，矿区地表径流主要为大气降水形成的短时水流，平时基本无流水，矿区东南部有二个水塘，距采场8.0～168.0m不等，水面面积1335m²～1550m²不等，塘深1.5～2.0m，水位和容量比较稳定，标高低于采场，现已改造成为矿区集水池。地表水对矿山开采影响较小。由于当地侵蚀基准面标高约+72.00m，矿山实际最低开采标高为+110.00m，矿山最低开采标高高于当地侵蚀基准面，无井、泉分布。

### 地形地貌特征

矿区属剥蚀丘陵地貌类型。地势总体呈东北高、西南低之趋势，山脊走向近东西向，周边最高点位于矿区东北部山顶处，标高*m，低洼处最低点位于矿区西侧农田中，标高为*m，比高*m，山峦起伏，山坡地形较陡，坡度15°～30°，局部40°～55°，矿区地形地貌条件总体简单。

## 二、地质环境

### （一）地层岩性

矿区及其周边出露地层较复杂，主要出露地层有板溪群（Pt3bn）、震旦系（Z）、寒武系（∈）和第四系（Q）等地层。按其地层岩性组合特征共划为10组（段）。其中，震旦系下统洪江组（Z1h）、震旦系下统湘锰组（Z1x）为本区水泥配料用板岩矿赋存层位；震旦系上统金家洞组（Z2j）、震旦系上统留茶坡组（Z2l）为本区建筑石料用板岩矿赋存层位。矿区内地层整体呈近东西向倒转展布，局部受构造影响，空间位置和产状有所变化。现将区内地层岩性特征由老至新分述如下：

（1）板溪群（Pt3bn）

板溪群五强溪组上段中组（Pt3bnw2）

分布于矿区北侧山坡，该段为灰绿色、青灰色条带状粉砂质板岩、硅质板岩夹浅变质粉砂岩，局部夹流纹质玻、晶屑凝灰岩。区域厚588-886m。

（2）震旦系（Z）

① 震旦系下统江口组下段（Z1j1）

分布于矿区北、北东侧及北部，该段为深灰色中厚层状含砾不等粒砂岩及含砾板岩。砾石成份为石英，含量约10%。区域厚10-37m。

② 震旦系下统江口组上段（Z1j2）

分布于矿区北部及北东侧，该段为灰绿色中厚层状浅变质细-细中粒石英砂岩及凝灰质砂岩。区域厚8-37m。

③ 震旦系下统湘锰组（Z1x）

分布于矿区北部及北东侧，该段为灰黑色板岩、含砂质板岩，中部夹不稳定锰矿层。为本区建筑石料用板岩矿开采放坡部位，作水泥配料综合利用。区域厚8-9m。

④ 震旦系下统洪江组（Z1h）

分布于矿区中偏北部及北、北东侧，该段为灰绿-灰黄色含砾板岩，冰碛砾岩，砾石成份复杂，砾石含量20-30%。为本区建筑石料用板岩矿开采放坡部位，作水泥配料综合利用。区域厚111-234m。

⑤ 震旦系上统金家洞组（Z2j）

分布于矿区中东部及东侧，该段为灰、灰黑色硅质板岩、板岩。为本区建筑石料用板岩赋存层位。区域厚29-47m。

⑥ 震旦系上统留茶坡组（Z2l）

分布于矿区中部及东侧，该段为深灰色薄层至厚层条带状硅质岩。为本区建筑用矿石赋存层位。区域厚25-29m。

（3）寒武系（∈）

① 寒武系下统小烟溪组（∈1x）

分布于矿区中、南、西南部及南侧区域，该段中上部黑色炭质板岩；下部灰黑色炭质板岩，薄层状硅质岩或呈互层，夹石煤层。区域厚249-255m。

② 寒武系中统探溪组（∈2t）

分布于矿区南侧约10-180m之外区域，岩性为灰黑色炭质板岩夹云质泥灰岩。区域厚186m。

（4）第四系（Q）

分布于矿区北西、北及北东侧低洼地段，上部浅灰色泥砂土及细砂层；下部砾石层。厚度变化大，区域厚0-13m。

### （二）地质构造

1、断裂

矿区及其外围断裂不甚发育，仅见北西-南东向规模断裂（F1）。F1断裂为左行平移断层，贯穿矿区中部，图幅范围内出露长约1200m。断面倾向北东，倾角60°左右，断距约140m。本断裂为本区板岩矿控矿构造，东偏北侧为可利用矿体，南西侧为炭质板岩分布区域，对矿山开采影响大。

2、褶皱

区内岩层总体呈单斜构造，倾向342°-28°，平均约350°，倾角51°-73°，平均约60°。节理裂隙较发育，局部小褶皱发育，对矿山开采基本无影响。

综合分析：矿区构造复杂程度为简单类型。

### （三）岩浆岩

矿区及周边未见岩浆岩出露。

### （四）土壤

矿区地表一般有第四系残坡积层分布，矿区及周边土壤主要为含碎石粘土，为残坡积形成，土层厚度因地形而异，洼地厚，坡地薄，平均厚1.8m左右，土壤呈酸性，PH值6.0左右，风化淋溶系数0.17，土层厚度因地形而异。土壤物理性较好，粘性强，通透性差，土壤营养成分差，易干燥。

### （五）水文地质条件

1、含水层

矿区内地下水主要为残坡积层孔隙水或地表风化层孔隙水、寒武系下统小烟溪组裂隙水、震旦系上统留茶坡组裂隙水。区内地层含水性分述如下：

①震旦系上统留茶坡组裂隙水含水层分布于矿区中部，岩性主要为硅质岩，区域厚25.2～29.0m，含水微弱，单位涌水量在0.036～0.084L/S，为相对隔水层。

②寒武系下统小烟溪组裂隙水含水层分布于矿区中部，岩性为黑色炭质板状页岩、硅质板状页岩，局部夹有建筑用板岩层，区域厚248.6～255.0m。含微量风化裂隙水，泉流量小，单位涌水量在0.18～0.9L/S，最大达2.5～3.5L/S。

③残坡积层或地表风化层含水层分布于整个矿区，岩性为含碎石粘土，厚度0.20～3.00m不等，其富水贫乏，据1:20长沙幅区域水文地质调查报告，泉流量在0.018～0.87L/S，化学类型为HCO3—-SO4—-Ca2+-Mg2+型弱矿化水，属浅层潜水，大气降水是其主要补给来源。

2、隔水层

寒武系下统小烟溪组、震旦系上统留茶坡组岩性为硅质岩、硅质板岩和炭质板岩为主的岩性综合体，分布于整个矿区，结构紧密，富水性贫，透水性差，渗透系数较小，可视为相对隔水层。

3、构造的含导水性

区内断裂构造不发育，矿区范围主要有一较大规模的逆断层，近东西走向，断层产状：176°∠65°。断层发育于寒武系地层中，含水性弱，为压性－压扭性断层，其导水性较强。

4、地下水的补给、径流、排泄条件

（1）地下水的补给条件

矿区属板溪群（Pt3bn）、震旦系（Z）、寒武系（∈）和第四系（Q）等地层地层，分布于整个矿区及外围。岩性以板岩、炭质板岩和泥岩为主，其一，矿区部分为裸露型基岩区，板岩基岩面高低起伏不平；其二，植被灌木较发育，覆盖率高，大气降雨直接经过灌木或面流的形式下渗渗透补给。部分地表径流经过基岩裂隙直接补。

（2）地下水的迳流条件

区内地下水径流形式主要为岩石风化裂隙管道径流。地表（下）岩石风化裂隙较发育，大气降雨直接通过渗透补给含水层，沿岩石风化裂隙系统渗漏与运移，地下水多以渗流的形式沿地形和风化裂隙带运移。

（3）地下水排泄

根据矿区水文地质测绘资料分析，区内松散层孔隙水以分散渗溢或泉的形式近源排泄，一般以渗流泉的形式排泄于低洼地带。矿部南部的陡坎处地势低洼，溪沟谷的比降2～4.0‰，迳流条件好，适宜地下水的排泄。

5、矿坑涌水量

现场调查，矿山露天采场位于+110.00m标高以上，地势相对较高，高于当地侵蚀基准面标高（+72.00m），矿山采用山坡露天开采，采场内排水为自流排水，无积水。

根据矿区地理位置及矿体分布特点，矿坑涌水量预测采用水均衡法，矿坑总涌水量（Q）应包括静储量（Q1）及动储量（Q2）两部分，其计算方法如下：

（1）静储量（Q1）计算：根据实地调查，矿区采坑涌水量在10～20m3/h，此次矿坑涌水量预测，其静储量Q1取15.5m3/h。

（2）动储量（Q2）计算：在采矿过程中，随着采矿场扩大，其静储量在矿坑涌水量中所占比例将逐渐减小，动储量将成为未来矿坑涌水量主要涌水来源，动储量由两部分组成，即直接降落在露采场内的大气降水，以及由采场外围降水渗入的水量。

矿坑涌水量的预测公式如下：

Q=Q1+Q2

Q2 =Q2-1+Q2-2=FA/t+F′Aψ/t

式中： Q—矿坑总涌水量；

Q1—静储量（m3/d）；

Q2—动储量（m3/d）；

Q2-1—大气降水补给水量（m3/d）；

Q2-2—采场外围降水渗入的水量（m3/d）；

F—露采场面积（m2）；

F′—不包括露采场面积在内的矿区集水面积（m2）；

A—年均降雨量（m）；

t—计算周期（d），一般为一年；

ψ—地下迳流系数。公式中各参数的来源及取值见表2.2-1。

表2.2-1 参数来源表

| 参数及 代号 项目 | 露采场面积 F（m2） | 不包括露采场面积在内的矿区集水面积F′（m2） | 年均降雨量 A（m） | 地下迳流系数 ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 来 源 | 1：2000开拓工程平面图上量取 | 1：2000开拓工程平面图上量取 | 1970～2021年桃江 气象站资料 | 根据《水文地质手册》查取 |
| 取 值 | 58492 (开拓范围) | 57109 | 1.6729（平均） 1.9273（最大） | 据经验，取0.7 |

Q2正常=FA/365+F′Aψ/365

=58492×1.6729/365+57109×1.6729×0.7/365

=451.3（m3/d）（即18.8m3/h）

Q2最大=FA/365+F′Aψ/365

=58492×1.9273/365+57109×1.9273×0.7/365

=519.9（m3/d）（即21.7m3/h）

矿坑总涌水量：Q正常=Q1+Q2正常=15.5+18.8=34.3m3/h；

Q最大=Q1+Q2最大=15.5+21.7=37.2m3/h。

经计算，矿坑正常涌水量34.3m3/h，最大涌水量37.2m3/h。

6、矿山水文地质条件结论

本矿山设计开采最低开采高程为+***.*m，高于当地侵蚀基准面，故地下水对未来采坑的充水可能性小。矿区地形有利于地表水及地下水排泄，未来矿坑基本无积水，大气降水对矿山开采有一定影响，矿区水文地质条件属简单类型。

### （六）工程地质条件

1、岩土体工程地质条件

（1）土体

为含碎石砂粘土单层结构土体，一般覆盖在其他岩体之上，由第四系残坡积层碎石土、亚粘土组成，属松散岩组，结构松散，一般厚约0.5～2.5m，湿～稍湿，可塑～硬塑，中～高液限，中～低压缩性。其主要物理力学性质参数：含水量20～35%，孔隙率40～45%，孔隙比0.67～0.80，塑性指数7～17，容重1.8～2.0g/m³，渗透系数0.1～0.001m/d，内摩擦角12～24°，承载力小于100KPa，工程地质性能差。未来矿床开采时先剥离此层，故土体对矿山开采影响较小。

（2）岩体

矿层顶、底板岩性为硅质岩、硅质板岩、板岩、含砾板岩、冰碛砾岩，根据湖南省地质研究所1985年12月编制的《湖南省岩（土）体工程地质类型图及说明书》，震旦系硅质岩、硅质板岩、板岩等岩石力学性质为：干抗压强度为121.2～143.1Mpa，软化系数0.72，摩擦系数0.59，凝聚力30。矿山开采前工程地质条件简单。该矿露天开采后，岩石节理裂隙发育，易于采掘，但边坡稳定性相对较差。

2、边坡类型、特征及稳定性

现状条件下，矿区周围边坡总体以岩质边坡为主，坡向与岩层斜交为主，稳定性较好；局部第四系残坡积物较厚地段及岩体内节理裂隙发育程度较高地段，有可能发生小型滑坡或崩塌等工程地质问题，其稳定性较差。开采中应注意防止局部掉块及滚石，要加强监测工作。

3、工程地质条件小结

区内地形切割不大，岩层风化厚度较小，中厚层-厚层较坚硬-坚硬板岩、炭质板岩、泥岩岩性综合体岩石整体完整性较好，力学强度较高，稳定性一般，根据地形、地貌、地层岩性、地质构造、岩体风化程度、第四系覆盖厚度、地下水等因素综合判断，矿区工程地质条件复杂程度为简单。

## 三、生物环境

### （一）植物

本矿生态保护修复区范围内为丘陵地貌，周边为大面积林地。优势树种为杉木、檫木、樟树、马尾松、华山松、杨树、楠竹等。灌木类有石楠、山茶花、桂花等。草本类有葛、苎麻、冬茅草、夏枯草、结篓草、狗尾草、羊尾草、野菊花等。（图2.3-1、2.3-2）

农业以水稻种植为主，经济作物以油菜、辣椒、蒜球、黄花菜为主，家庭副业以养殖为主。

经过现场调查和资料查阅，生态修复区范围内未发现国家保护的珍稀、濒危植物，总体而言，生态修复区内植被生态较好。

图 2.3-1 矿区的植被覆盖情况

| 杉树 | 冬茅草 |
| --- | --- |
| 楠竹 | 葛（蔷薇目） |

图2.3-2 区内主要的乔木、灌木

### （二）动物

矿区地处中亚热带，气候温和、雨量充沛、自然条件优越，有利于野生动物繁衍生息和繁殖，但由于区域生产发展和人类活动，野生动植物种类和数量都渐趋减少。根据资料表明，工程所在地区未发现珍惜野生物种，矿山内常见野生动物有蛇、蛙、野兔等。

### （三）鱼类资源

据调查，当地水塘渔获物中较多的种类依次为：中华少鳞鳜、斑鳜、沙塘鳢、黄颡鱼和大鳍鳠、鲢鱼、鲤鱼等。通过现场实地调查和查询资料，矿山范围界线不涉及干流河道和滩涂，不涉及鱼类三场（鱼类产卵场、索饵场、越冬场）。

## 四、人居环境

### （一）矿区及其周边自然资源权属

根据实地调查及《桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿砂石土矿专项规划相关信息分析结果简报》可知，矿区周边无其它矿业权设置。

根据第三次国土调查可知，清塘板岩矿矿权总面积为**.**hm2，在土地利用构成中，以林地为主，占矿区总面积的**.**%，其次为采矿用地，占矿区总面积的**.**%。

采矿用地：区内采矿用地主要分布在矿区东南部，面积约*.**hm2，占整个矿区的37.28%。其自然权属为牛田社区。

林地：区内植被主要为乔木林地和其他林地，据现场调查，以低矮灌木为主，包括森林或灌丛被破坏或开垦抛荒后形成的次生群落，主要分布在矿区西部，面积约为*.**hm2，占整个矿区的62.72%。其自然权属为桃江县牛田镇牛田社区与灰山港镇企石村管辖。

### （二）矿区人类活动概况

（1）民用建筑：生态保护修复区民居多为1～3层砖混结构房屋，居民房屋分布在矿界范围的北部马屁股附近及矿界外围西部大窝里附近，人居稀少。

（2）道路建设：生态保护修复区主要是县道、乡镇公路和村间公路，无其它重要的道路建设，公路其切填边坡高度一般小于5m，边坡稳定。

（3）林业及农垦：生态保护修复区地处中低山丘陵地貌，坡地及山地植被发育，以灌木为主，谷地以农田为主，主要耕种水稻，未引起水土流失。

### （三）矿区周围重要基础设施工程概况

根据实地调查及《桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿砂石土矿专项规划相关信息分析结果简报》可知，矿区范围内无铁路、县级以上道路通过，周边除1km外有一条省道S206外，无其它重要基础设施工程。

# 第三章 矿山生态问题识别和诊断

## 一、地形地貌景观破坏

矿业活动对地形地貌的破坏一方面是指对原生的地形地貌景观影响和破坏，另一方面指对重要自然保护区、景观区、居民集中生活区、重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内影响。

矿山与重要自然保护区、景观区范围无重叠，但周边存在有居民集中生活区及省道等重要交通干线，省道S206距离矿区最近仅1km。随着露天开采区的施工，地表植被景观会被破坏，矿山开采在一定程度上对居民集中生活区及重要交通干线造成了视觉污染。

### （一）地形地貌景观破坏现状

本矿山为露天开采矿山，采矿活动对地形地貌环境景观产生了极大的破坏，矿区经过多年开采，现已建成采场、矿部、工业广场、排土场等场地，场地建设活动极大的改变了原生地形地貌景观。

1、采场

由于矿山为露天开采矿山，在开采过程中，矿山会剥离表面覆土，然后由地表向下开采。

矿区经多年开采，矿区已经了+200m、+170m、+140m等开采平台，已形成了约*****m2的露天采场，其中，不再使用采场面积（原采场）33283m2，继续使用采场（现采场）面积41446m2，采场内基岩裸露，其土石植被受到较重破坏。现状对采场已进行了部分生态环境修复，但仍对周围环境产生不良影响，彻底改变了原生地形地貌景观。

2、工业广场

矿区设置有1个工业广场，位于矿区南部，占地面积33861m2，工业广场的建设在一定程度上彻底改变了地形地貌景观。

3、矿部

矿山现有1个矿部，位于矿区东部，矿部内有7处砖砌房屋，为矿山宿舍、食堂、办公室等，占地面积约7656m2；在建设矿部时，矿山改变了周围原始地形，彻底改变了原生地形地貌景观。

4、排土场

矿山现有两处排土场，分布为1#排土场、2#排土场，均位于矿区东部，其中1#排土场占地约7981m2，2#排土场占地面积约4852m2，排土场的建设在一定程度上彻底改变了原始地形地貌景观。

5、矿区切坡

矿区西部现存在一处较大切坡，该切坡是由于矿区早期修建道路所形成，其占地面积约19065m2，经现场调查，切坡表面岩石裸露，彻底改变了原始地形地貌景观。

### （二）地形地貌景观破坏趋势

根据《开发利用方案》拟定的矿山建设方案、开采方式，伴随矿业活动开展，将继续造成原生地形地貌景观破坏，主要方式表现为露天采场。

矿山采用露天开采方式，这将不可避免的造成山体破损、岩石裸露、植被破坏等现象。矿山拟设开采上限为+180m，下限为+110m，露天采场最终边坡角为50度（图3.1-1），最终形成8级台阶，其标高分别为+180m、+170m、+160m、+150m、+140m、+130m、+120m、+110m，台阶高度为10m，破坏面积41446m2。

图3.1-1 矿山开采最终境界对景观的破坏示意图

### （三）地形地貌景观破坏小结

综上所述，现状矿山已开采了多年，建成采场、矿部、工业广场、排土场等场地，场地建设活动极大的改变了原生地形地貌景观。未来矿山开采形成的露天采场会继续对地形地貌景观造成破坏（表3.1-1）。

表3.1-1地形地貌景观破坏识别和诊断结果表

| 名称 | 控制因素 | 是否对地形地貌景观造成破坏 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 趋势 |
| 已有 | 露天采场 | 主要交通干线S206 | 是 | 是 |
|  | 工业广场 | 主要交通干线S206 | 是 | 否 |
|  | 矿部 | 主要交通干线S206 | 是 | 否 |
|  | 矿区切坡 | 主要交通干线S206 | 是 | 否 |
|  | 排土场 | 主要交通干线S206 | 是 | 否 |
| 新增 | 露天采场 | 主要交通干线S206 | 是 | 是 |

## 二、土地资源占损

### （一）土地资源占损现状

现状条件下清塘板岩矿主要是露天采场、工业广场、矿部、排土场、矿区切坡等占损土地，据统计上述地区总占地面积为******m2，占方案适用区面积的14.17%，占用土地类型为采矿用地（表3.2-1）。

表3.2-1土地资源占损现状表（m2）

| 名称 | 破坏土地方式 | 占损土地情况 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 基本农田 | 采矿用地 |  |
| 工业广场 | 占用 | 0 | 0 | 33862 | 33862 |
| 矿部 | 占用 | 0 | 0 | 7656 | 7656 |
| 排土场 | 占用 | 0 | 0 | 12833 | 12833 |
| 露天采场 | 占用、破坏 | 0 | 0 | 74729 | 74729 |
| 矿区切坡 | 占用 | 0 | 0 | 19065 | 19065 |
| 合计 | 0 | 0 | 148145 | 148145 |

### （二）土地资源占损趋势

未来矿山开采对土地资源造成影响的主要为矿山地面建设、露天采场，具体占用土地情况如下：

- 矿山地面建设

根据开发利用方案及现场情况，未来矿山地面建设占损土地资源主要表现在矿部、工业广场、排土场、矿山公路、矿区切坡等方面，其现有矿部、工业广场、排土场均需继续使用，该部分需占损土地资源总面积约73416m2，其占用地类型为采矿用地。矿山公路主要利用已有公路，不再新增，未来可作为森林防火道路使用，部分不再使用的道路按照“边开采，边修复”的原则将其复垦；矿部、工业广场、排土场在矿山闭坑后拆除，覆土种树，复垦为林地，矿区切坡在开采期内覆土种树，复垦为林地。

2、露天采场

根据开发利用方案，未来矿山露采场将继续在现有露采场中开采，其中，不再使用采场面积（原采场）*****m2，设计继续占用破坏土地资源总面积约*****m2（表3.2-2），占用地类为采矿用地，土地权属牛田社区（表3.2-3），但矿山未来开采坚持“边开采、边修复”的原则（矿山年度生态修复计划如下表3.2-4所示），按照生态优先的理念，将对矿区及周边生态影响降到最低（表3.2-5）。

表3.2-2露天采场破坏土地资源预测表

| 开采阶段 | 开采部位 | 破坏面积m2 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | +180m削顶、开采+170m台阶 | 3260 |
| 第2年 | +170m、+160m、+150m台阶 | 5746 |
| 第3年 | +150m、+140m、+130台阶 | 14140 |
| 第4年 | +130、+120m、+110m台阶 | 18300 |
| 第4-4.9年 | +110m台阶 | 0 |
| 总计 |  | 41446 |

表3.2-3  矿山露采场土地资源占损趋势表

| 矿山土地占损趋势 | 影响对象及危害 | 面积（m2） | 土地权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 分类 |  |  |
| 露采场占用土地资源 | 采矿用地 | / | 33283 | 33283 | 牛田社区 | 不再使用 |
|  | 采矿用地 | / | 41446 | 41446 | 牛田社区 | 继续使用 |
|  | 合 计 | 74729 |  |  |

表3.2-4   未来露天采场拟修复计划表

| 修复阶段 | 修复部位 | 修复面积m2 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 原采场 | 33283 |
| 第2年 | +180m、+170m台阶 | 3260 |
| 第3年 | +160m、+150m台阶 | 5746 |
| 第4年 | +140m、+130m台阶 | 14140 |
| 第4-4.9年 | +120m、+110m台阶 | 18300 |
| 总计 |  | 74729 |

表3.2-5  未来露采场对土地资源影响预测结果表

| 开采阶段 | 土地资源占损面积 | 修复面积 | 新增占损面积 | 至本年末待修复面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采前 | 33283 | 0 | 0 | 33283 |
| 第1年 | 3260 | 33283 | 0 | 3260 |
| 第2年 | 5746 | 3260 | 0 | 5746 |
| 第3年 | 14143 | 5746 | 0 | 14140 |
| 第4年 | 18303 | 14140 | 0 | 18300 |
| 第4-4.9年 | 0 | 18300 | 0 | 0 |
| 总 计 | 71729 | 74729 | 41446 | 74729 |

### （三）土地资源占损小结

综上所述，经分析统计未来矿山共占地148145m2，占用地类以采矿用地为主（表3.2-6）。

表3.2-6土地资源占损趋势表（m2）

| 名称 | 破坏土地方式 | 占损土地情况 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 基本农田 | 采矿用地 |  |
| 工业广场 | 占用 | 0 | 0 | 33862 | 33862 |
| 矿部 | 占用 | 0 | 0 | 7656 | 7656 |
| 1#、2#排土场 | 占用 | 0 | 0 | 12833 | 12833 |
| 露天采场 | 占用、破坏 | 0 | 0 | 74729 | 74729 |
| 矿区切坡 | 占用 | 0 | 0 | 19065 | 19065 |
| 合计 | 0 | 0 | 148145 | 148145 |

## 三、水资源水生态破坏

### （一）水资源水生态破坏现状

1、对水资源破坏现状

（1）矿业活动对地下水资源破坏现状

现矿山开采最低标高+***m，高于当地最低侵蚀基准面；矿山开采均在震旦系上统留茶坡组（Z2l）及金家洞组（Z2j）弱—中等含水层中进行，波及范围较小；现状调查，区内居民泉井涌水及农田蓄水正常，地表植被生长良好，未见枯死情况。

（2）矿业活动对地表水资源破坏现状

现有矿山范围内无地表水体，周边地表水体未发现明显漏失和干涸的情况；根据矿区现状调查，区内未发生过地表水漏失情况。

2、对水生态破坏现状

矿业活动造成水生态破坏主要包括两个方面的因素，一是水介质携带运移，体现在废石堆淋滤水、露天采矿场淋滤水等携带的有害物质，进入水体；二是灾害运移，体现在矿山地质灾害体堆积物含有害物质，进入水体。

根据矿业活动可能造成水土污染的两个因素分析：本矿山目前仅有露天采矿场淋滤水排放、工业广场喷淋废水两种情况，现矿山对于工业广场喷淋废水进行收集沉淀后循环利用，不外排。

根据现场调查，目前清塘板岩矿内目前共有1处露天采场，为该矿的淋滤废水污染源。根据现场调查该矿山淋滤水量少，现场调查目前矿山未造成明显的水土污染现象，矿区周边山塘、民井等地表、地下水体无明显污染现象。

根据水质取样分析结果（见附件），其矿区废水各指标均能达到排放要求。

### （二）水资源水生态破坏趋势

1、对水资源影响趋势

（1）矿业活动对地下水资源破坏趋势

未来矿山内开采对象为震旦系上统留茶坡组（Z2l）及金家洞组（Z2j）硅质岩及硅质板岩，矿区内标高为+180m~+110m，该区域内的最低侵蚀标高为+72m，未来矿区内的最低开采标高为+***m，因此未来矿山开采的最低标高仍高于当地最低侵蚀基准面。未来矿井的充水来源主要是大气降水通过构造裂隙带以渗流作用的方式渗入露采场，因此，综合本矿及周边各矿山水文地质条件分析，未来矿山开采对当地的地下水资源基本无影响。

（2）矿业活动对地表水资源破坏趋势

依前述，未来开采底部标高位于当地侵蚀基准面之上，区内地表水系不甚发育，地表水体主要为矿山南侧的两个山塘和水渠，水面标高为+***m~+***m，低于未来最低开采标高。因此不会造成地表水漏失的情况。

2、对水生态影响趋势

矿业活动对地表水生态影响的主要是露采场排水，主要来源为大气降水。矿山开采板岩、硅质板岩矿体，不含有毒有害物质，对周边环境基本无污染。同时经附近综合水质分析，其露采场排水水质较好，地表含砂质粘土，渗透性差。综合以上分析，未来治理活动可能会增加水中的悬浮物含量，但岩（矿）石化学成分稳定，不会分解出有毒有害成分，此外无其他污染物。因此，未来治理活动主要会造成水中的悬浮物含量增加，但经未来的矿山内排水经沉淀池沉淀后排出，对水生态基本无影响。

### （三）水资源水生态破坏小结

综上所述，由于矿山未来的最低开采标高为+***m，高于当地最低侵蚀基准面，未来矿井的充水来源主要是大气降水；矿山开采板岩矿体不含有毒有害物质，对周边环境基本无污染，且在未来露采场排水出口处设置沉淀池，进行沉淀处理后排标排放。因此未来矿山开采建设活动对水生态水环境影响较轻（表3.3-1）。

表3.3-1水资源水生态破坏及趋势一览表

| 影响类别 | 是否对水生态造成影响 | 是否对水环境造成影响 |
| --- | --- | --- |
| 现状 | 地下水资源、区域地下水均衡 | 否 |  |
|  | 地表水漏失 | 否 |  |
|  | 露天采场排水 |  | 否 |
| 趋势 | 地下水资源、区域地下水均衡 | 否 |  |
|  | 地表水漏失 | 否 |  |
|  | 露天采场排水 |  | 否 |

## 四、矿山地质灾害影响

### （一）矿山地质灾害影响现状

1、崩塌、滑坡地质灾害现状分析

根据现场调查，区内未发生过崩塌、滑坡地质灾害。

2、泥（废）石流地质灾害影响现状分析

根据现场调查访问，区内无大面积松散物集中堆放，无泥（废）石流形成的物源条件，区内历史上未发生过泥（废）石流地质灾害。

3、采空区塌陷、岩溶地面塌陷地质灾害影响现状分析

根据现场调查访问，区内无地下开采历史，无可溶性岩层分布，区内未发生过采空区塌陷、岩溶地面塌陷地质灾害。

### （二）矿山地质灾害影响趋势分析

1、矿业活动可能加剧地质灾害影响趋势分析

依前述，矿区范围内现状未发生过崩塌、滑坡、泥（废）石流、采空区塌陷、岩溶地面塌陷地质灾害；未来矿业活动不存在加剧崩塌、滑坡、泥（废）石流、采空区塌陷、岩溶地面塌陷地质灾害的可能性。

2、矿业活动可能诱发地质灾害影响趋势分析

（1）崩塌、滑坡地质灾害影响趋势分析

根据《开发利用方案》，未来露天开采采场最大高差约62.0m，位于采场北东部（矿区范围3、4号拐点之间），台阶高度为10m、台阶坡面角65°、逆向坡及斜交坡最终边坡角47—50°，依据矿区内土体物理力学指标拟对矿山露天开采边坡稳定性进行评判（表3.4-1）。

表3.4-1 岩、土体物理力学指标表

| 岩石名称 | 容重r（KN/m3） | 凝聚力C（kPa） | 摩擦角度φ（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 残坡积土 | 18.4 | 20.9 | 11.3 |
| 板岩 | 20.9 | 22.0 | 32.7 |

根据露采场的工程地质条件及设计要求，按极限平衡状态法对边坡的稳定性进行计算，计算公式如下。

式中：h—极限平衡状态下边坡高度（m）；

c—凝聚力（kPa）；

φ—内摩擦角（度）；

r—容重（kN/m3）；

β—拟定边坡角（残坡积土取43°，板岩取65°）。

根据《开发利用方案》中设计露采场边坡要素及极限平衡状态法计算结果，边坡的稳定性评价见表3.4-2。

表3.4-2  露采场边坡稳定性评价表

| 边坡岩土种类 | 拟定台阶高度 （m） | 拟定坡面角 （度） | 极限平衡状态 边坡高度(m) | 边坡稳定性 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残坡积土 | 10 | 43° | 42.23 | 基本稳定 |
| 板岩 |  | 65° | 27.63 | 基本稳定 |

从表3.4-2可以看出：未来露采场残坡积土和板岩拟定各台阶边坡高度（10m）小于极限平衡状态边坡高度，综合分析：边坡呈基本稳定，引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。

但由于露天采场板岩最终边坡高度差较大（>27.63m），雨季受大气降雨浸泡与冲蚀、放炮震动效应及重力的作用下，存在沿着板岩的软弱面或软弱带整体地或分散地顺坡向下滑动的可能，矿山应注意加以防治。

（2）泥（废）石流地质灾害影响趋势分析

根据《开发利用方案》，未来废石(土)选择专门的排土场堆放方式，且排土场均选择凹陷低洼地段，排土场周围已有或将要修建截排水沟，堆放整平后修建引水沟，前沿低矮处修建挡土墙，基本上不具备泥石流灾害的地形条件、水源条件及物源条件；预测排土场发生泥石（土）流地质灾害可能小，危险性小。

（3）采空区塌陷、岩溶塌陷地质灾害影响趋势分析

依前述，矿体赋矿层位为震旦系上统留茶坡组、金家洞组，主要岩性为板岩，无可溶性岩层分布，岩溶不发育，采场高于当地侵蚀基准面以上，预测，矿山开采引发采空区塌陷、岩溶地面塌陷地质灾害的可能性小，危险性小。

3、矿山闭坑后地质灾害影响趋势分析

矿山闭坑后，将依据生态保护与修复方案进行复垦复绿，同时，对开采边坡进行修整，对矿区生态环境进行修复，预测，矿山闭坑后，各类地质灾害发生的可能性小，危险性小。

### （三）矿山地质灾害影响小结

综上所述，现状未发生过崩塌、滑坡、泥石流、采空区塌陷、岩溶地面塌陷等地质灾害，其地质灾害影响小。预测评估未来矿山开采引发各类地质灾害的可能性小，危险性小，预测矿山闭坑后，各类地质灾害发生的可能性小，危险性小（表3.4-3）。

表3.4-3矿山地质灾害影响现状及预测分析结果表

| 地质灾害类型 | 矿山地质灾害影响现状 | 矿山地质灾害影响预测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否有地质灾害 | 危险性 | 影响对象 | 可能性 | 危险性 | 影响对象 |
| 崩塌、滑坡 | 否 | 否 | 否 | 小 | 小 | 无 |
| 泥石流 | 否 | 否 | 否 | 小 | 小 | 无 |
| 采空区塌陷、岩溶地面塌陷 | 否 | 否 | 否 | 小 | 小 | 无 |

## 五、生物多样性破坏

### （一）生物多样性破坏现状

据野外调查，矿区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、老鼠等，未在矿区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹，矿业活动改变了该区域内的环境，造成了一定的影响，但未改变该区域内的总体生态链。总体来说，矿业活动未对当地生物多样性产生破坏。

### （二）生物多样性破坏趋势

1、对露天采场等土地占损区植被的破坏

矿区内人为活动较为频繁。主要植物为杉木、马尾松、乌桕、山苍子、楠竹等常见乔木或灌木以及雀麦、马唐、稗子、野燕麦、节节麦、看麦娘、狗尾巴草等各种常见禾本科草本植，树种比较简单，植物种类相对较少。矿山在开采和生产运输活动中，露天采取剥离表土，矿山办公区及矿山公路建设占用破坏土地将使得表层土壤和植被遭受一定的破坏，占损的植被面积为******m2。矿山生产建设占地造成的地表植被的损失将使现有自然生态体系的生物总量有所下降，生态系统产生一定的影响，但由于其占损面积较小，不会对区域生态系统物种的丰度和生态功能产生大的破坏。

2、对矿界周边地区植被的破坏

矿山在生产过程中，会有大量车流的进入、人员进出，如果管理不善，对周边灌木层、草本层的破坏较大，甚至导致其消失，造成林地群落的层次缺失，使林地群落的垂直结构发生较大改变。乔木层由于缺乏下木及灌木的保护和促进作用，对环境的抵抗能力下降，易感染病害和遭受风折，使整个林地生态系统对环境的适应能力和调节能力降低，群落的稳定性下降。另外，由于对乔木层、下木层、灌木层和草本层的破坏，并引起群落结构的变化和群落层次的缺失，将直接影响群落的演替。

另外，运输车辆产生的尾气、扬尘会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。另外，矿山生产部分原材料的堆放和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说矿山开采结束后不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此矿山开采过程中，一定要解决好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

3、对重点保护野生动植物的破坏

通过对矿山的现场调查，本次生态保护修复区内没有需重点保护的植物、没有古树名木，无重点保护的野生动物分布。

4、对野生动物多样性的破坏

清塘板岩矿开采，随着开采面的形成，局部地表植物、土壤受到破坏，不可避免对原来在此生活的野生动物的生存环境产生影响；在矿石开采过程中因爆破、装载、运输等活动中，产生高强度的噪声和振动，也会影响森林、灌丛和草丛中的两栖类、爬行类、兽类和鸟类等野生动物的正常生活。

两栖类、爬行类：矿山开采将破坏两栖类、爬行类动物的栖息地，影响主要表现在生境的破坏和施工噪音迫使一部分物种（如蛇类）远离矿山开采生产区，被迫迁徙另择安息之地。另一方面，由于植被遭破坏，使蜥蜴类喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会增加。

兽类和鸟类：对兽类和鸟类的影响表现在施工机械及汽车的振动所产生的噪音，废水、废气的排放等使原有生境发生破坏，原来在该地区生活的兽类、徙禽、灌丛鸟类等迁往它处生活，造成施工区及周边种群数量暂时减少。

本矿山属于开采作业规模不大，作业面较小，部分野生动物会逐渐适应新的环境，区域野生动物的种类和总量不会发生明显变化。

### （三）生物多样性破坏小结

综上所述，矿业活动现状对生物多样性无破坏，矿区植物种类和群落结构简单、生物多样性程度低，矿山开采不会造成生物多样性破坏的趋势。（表3.5-1）

表3.5-1生物多样性破坏影响及趋势一览表

| 影响类别 | 是否对生物多样性造成破坏 |
| --- | --- |
| 现状 | 工业广场 | 否 |
|  | 矿部 | 否 |
|  | 1#、2#排土场 | 否 |
|  | 露天采场 | 否 |
|  | 矿区切坡 | 否 |
| 趋势 | 矿山露天采区 | 否 |
|  | 矿山地面建设 | 否 |

# 第四章 生态保护修复工程部署

## 一、保护修复工程部署思路

按照“边开采、边修复”的原则，综合本矿山所在地的生态功能区划定位、土地用途管制、区域产业经济发展战略布局、特色产业经济及周边群众对矿山生态修复的诉求等多方面因素，以不破坏局部生态系统的生态功能为前提，提出本矿山保护修复思路：

①根据土地复垦适宜性评价结果，按照群众意愿、周围环境、当地自然条件、社会经济条件、土地现状情况及土地复垦有关规定、标准，初步确定各复垦单元的复垦方向为：工业广场、矿部复垦为林地，露天采场、矿区切坡复垦为林地及草地，排土场复垦为草地；

②矿山公路作为森林防火通道予以保留，场地不需要复垦；

③开展矿山生态环境预警监测工程，包括采场边坡稳定性的监测、水质、土壤、粉尘、植被恢复监测等内容；

④在采场边坡马道设置截排水沟，底部设置一处沉淀池，防治坡面汇水随意冲刷边坡造成垮塌事故的发生。

## 二、保护修复措施与目标

### （一）保护修复措施

矿山生态保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本次根据清塘板岩矿生态问题诊断，结合自然恢复，采取改善物理环境，参照本地生态系统引入适宜物种，移除导致生态系统退化的物种等中小强度的人工辅助措施，引导和促进生态系统逐步恢复。根据以上修复模式相关要求和主要做法，判定矿山各生态保护部分其修复模式（表4.2-1）。

表4.2-1矿山各保护修复部位修复模式统计表

| 序号 | 生态保护修复部位 | 修复模式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿区周围 | 保护保育 |
| 2 | 工业广场、矿部 | 人工辅助修复+自然恢复 |
| 3 | 露天采场 | 人工辅助修复 |
| 4 | 矿区切坡 | 人工辅助修复+自然恢复 |
| 5 | 排土场 | 人工辅助修复+自然恢复 |

1、采取有针对性的工程措施及临时防护措施，在保证矿山生产的前提下，对矿业活动压占或破坏的土地、植被资源进行人工辅助修复，预防采场边坡崩塌地质灾害造成的危害，改善矿区生态、景观环境，实现矿业开发与区域生态环境的协调发展。

2、合理布置截排水工程，避免露天采坑内部积水，造成露天采场边坡水土流失及稳定性，影响矿山生产和安全。

3、矿业活动可能引发的地质灾害及隐患采取防护和工程措施防治，避免造成不必要的经济损失和人员伤亡。

4、对矿山工程建设占损土地进行修复。矿山开采完毕后，矿区切坡、露采场平台、底部最终平台乔灌草相结合植树复绿，露采场边坡栽种藤蔓植物、撒播草籽复绿；矿部房屋等建筑设施在矿山闭坑后拆除复垦为林地；矿山公路作为森林防火通道予以保留，不需要复垦，排土场复垦为草地。

5、开展矿山生态环境预警监测工程，包括采坑边坡稳定性的监测、灾害隐患点、水质、粉尘、噪声、生物多样性监测等内容。

### （二）保护修复目标

坚持生态优先，最大限度的避免、减轻因矿山开采造成的矿山生态问题，减少对土地资源的影响和破坏，减轻对矿山地质环境的影响，实现资源开发与生态环境相协调，促进矿山企业健康可持续发展。

严格按照“因地制宜，边开采边治理”的原则，及时实施矿山生态保护修复工程；全面消除灾害安全隐患，治理后各场地安全稳定；恢复土地基本功能，矿山实现土地可复垦率、终了边坡治理率100%，能保持区域整体生态系统功能得到保护和修复。矿区生态环境保护方面能达标绿色矿山建设要求。

## 三、生态保护修复工程及进度安排

### （一）生态保育工程（图4.3-1）

清塘板岩矿采矿权所在地不属于生态红线管控区。但矿山后续矿业活动应严格控制矿山建设工程计划用地范围，保护矿山建设场地以外的生态环境，禁止非建设的乱砍滥伐、毁损植被和猎捕行为。将生态保护理念贯穿至矿山开采全生命周期。

1、野生动、植物的保护

生物多样性是生态系统不可缺少的组成部分，保护野生动、植物是保护生态环境的重要内容。本次生态保护修复区内没有需重点保护的动植物，但矿山应在采矿权范围及其周围，进行生物监测、监视，采取以下有效措施保护动植物：

（1）矿山应与林业部门配合在施工营地内张贴项目区野生保护动植物宣传画及材料，提高施工人员的动植物保护意识，宣传保护生物多样性的重要性，不乱砍滥伐林木，不破坏使用林地范围以外的森林植被，不乱捕滥猎野生动物。

（2）矿山在施工过程中如发现有珍稀野生植物要立即报地方林业主管部门，采取移植等保护措施。

（3）野生鸟类和兽类大多在清晨、黄昏或许多夜间外出觅食，正午是休息时间。矿山生产建设活动期间，要采取一定的降噪措施，减少施工噪音和频繁的人为活动，保护鸟类和兽类免受惊吓和干扰。

（4）矿山在矿业开发活动中如发现有珍稀野生植物，需在林业部门的技术人员指导下，制订保护树种移植工程实施方案，进行精心策划和准确掌握保护植物移栽的配套技术以及加强移栽后的精心管理，确保保护植物的移栽成功。

（5）森林防火措施。在矿山建设和生产期间，应在施工区周围竖立防火警示牌，划出禁火区域，严格护林防火制度，巡回检查，预防和杜绝森林火灾发生。

2、植被恢复生物多样性保护措施

针对矿山开采、基建等造成的采场及周围剥离裸露面，于每年秋季组织人力采集本地野生草籽，本地生植物树苗，或适合种植的草本植物，于采场内形成的终了边坡平台或其他矿山建设开挖剥离裸露部广为播种，以期迅速恢复植被，保持本地物种及多样性，与当地自然景观调和。

*

3、加强矿山生态保护修复的管理

将矿山的生态保护恢复工作落到实处，制定生态保护修复方案、实施计划和进度安排，同时要给予资金保证，安派专人负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查。

4、露采场生态围挡工程

在露采场顶部边界设置牢固的围栏和醒目的警示标志。围栏采用高速公路栏网，高度1.1m，铁丝网围栏总长847m。用钢管打入地下固定，每3米设置1个固定桩（图4.3-2）。警示标志间距100m，防止无关人员、野生动物等误入发生危险，矿山生态围挡工程量预测见表4.3-1。

图4.3-2围挡工程量预测表

表4.3-1围挡工程量预测表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态围挡工程 | 栏网 | m | 847 |  |

5、警示牌、说明牌

在矿区生产区，从矿区办公室、采场警戒入口、采场入口、上矿道路等地段设置标牌或警示牌。

参照《矿山安全标志》GB14161-2008中规定，本矿山所有生产地点涉及到的生态保护修复标识标牌见下表。预计需制作矿区标识标牌4块（表4.3-2）。

表4.3-2工程量预测表

| 序号 | 名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 矿山生态保护修复建设信息公示牌 | 办公楼 | 1 |
| 12 | 加强生态保护 | 办公楼、工业广场和采场 | 3 |
| 合计 | 4 |

### （二）生态修复工程

### 1、地形地貌景观修复工程（（图4.3-6）

①主要道路两侧绿化带工程

在办公区，主要道路两侧设置绿化带，坑栽带土球桂花树（规格：米径为10cm-11cm，高度3m，冠幅2.8m）（图4.3-3），间隔区域栽植带土球红叶石楠（规格：米径为5cm，高度2.2m，冠幅1.3m）等景观灌木，局部区域铺盖草皮。预计绿化长度300m（表4.3-3）。

图4.3-3道路绿化参考效果图

表4.3-3工程量测算表

| 分项工程 | 绿化长度（m） | 种植乔木（株） | 种植灌木（株） | 面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要道路两侧绿化带工程 | 300 | 150 | 600 | 2180 | 主要道路两侧，矿山办公区 |

2、土地复垦与生物多样性恢复工程

（1）矿山土地占用破坏情况

经分析统计，未来矿山开采建设土地占损总面积约148145m2。其中露采场形成的采坑面积74729m2，土地利用类型主要为采矿用地、林地；矿山闭坑后需对露天采场进行复垦，恢复为林地或草地。（表4.3-4）。

表4.3-4矿区已破坏土地及拟破坏土地统计表（单位：hm2）

| 分区 | 破坏方式 | 土地类别 | 权属 | 拟占 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 挖损、破坏 | 采矿用地 | 牛田社区 | 7.47 |
| 工业广场 | 压占、破坏 | 采矿用地 | 牛田社区 | 3.39 |
| 1#、2#排土场 | 压占、破坏 | 采矿用地 | 牛田社区、企石村 | 1.28 |
| 矿部 | 压占、破坏 | 采矿用地 | 牛田社区 | 0.77 |
| 矿区切坡 | 压占、破坏 | 采矿用地 | 牛田社区 | 1.91 |
| 合计 | 14.82 |

（2）矿山土地破坏程度分析

①土地破坏程度分级标准

矿区土地的破坏类型为挖损、压占和破坏，根据《土地复垦规定》，矿山土地破坏程度按土地破坏程度评价因素及等级标准表（表4.3-5）进行划分。

表4.3-5挖损、压占土地破坏程度评价因素及等级标准表

| 破坏因素 | 评价因子 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 轻度破坏（Ⅰ） | 中度破坏（Ⅱ） | 重度破坏（Ⅲ） |
| 挖损、压占 | 挖、切深度， 排弃岩土高度 | <6m | 6-10m | >10m |
|  | 破坏土地类型及面积 | 破坏林地或未利用土地小于等于2hm2，破坏荒山或未开发利用土地小于等于10hm2 | 破坏耕地小于等于2hm2，破坏林地或未利用土地2-4hm2，破坏荒山或未来发利用土地10-20hm2 | 破坏基本农田、耕地大于2hm2，破坏林地或未利用土地大于4hm2，荒地或未开发利用土地大于20hm2 |

②土地破坏程度

依据上表，清塘板岩矿矿业活动土地破坏程度评价如下（表4.3-6）。

表4.3-6矿区已破坏土地及拟破坏土地统计表（单位：hm2）

| 分区 | 破坏方式 | 拟破坏 | 堆高或挖深（m） | 破坏等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 挖损、破坏 | 7.47 | >10 | Ⅲ |
| 工业广场 | 压占、破坏 | 3.39 | ＜6 | Ⅱ |
| 1#、2#排土场 | 压占、破坏 | 1.28 | ＜6 | Ⅱ |
| 矿部 | 压占、破坏 | 0.77 | ＜6 | Ⅱ |
| 矿区切坡 | 挖损、破坏 | 1.91 | ＜6 | Ⅲ |
| 合计 | 14.82 |  |  |

- 土地复垦适宜性评价

①土地复垦目标

矿山闭坑后，结合国土空间规划、地质环境条件类型和治理规模，根据当地居民意愿，保留原有露采场及边坡，因地制宜，矿区切坡、露采场台阶平面复垦为林地、斜坡复垦为草地，工业广场、矿部复垦成林地，1#、2#排土场复垦为草地。总体定位以恢复植被生态为主。

②土地复垦适宜性评价依据

本项目土地复垦适宜性评价在详细调研项目区土地破坏前的利用状况及生产水平和破坏后土地的自然条件基础上，参考场区土地破坏预测的结果，依据国家及行业的标准《耕地后备资源调查与评价技术规程》和《土地复垦技术标准》（试行）等，结合本地区的复垦经验，采取切实可行的办法，改善被破坏土地的生态环境，确定复垦利用方向。

③土地复垦适宜性评价的原则

本次矿区复垦遵循如下原则：

A、因地制宜原则，土地的利用受周围环境条件制约，根据被破坏土地的现状，因地制宜，扬长避短，确定合理的复垦利用方向，同时依据土地利用总体规划和生态建设规划，在尊重权利人意愿的基础上，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。

B、主导因素的原则，复垦土地影响因素较多，应根据本地区自然环境、地质水文、土壤植被等情况，确定影响土地复垦的主导因素，并依据主导因素确定其适宜的土地利用方向。

C、综合分析原则，应对影响土地复垦利用的诸多因素，如土壤、气候、生物、交通、地貌、原有利用状况等进行综合分析对比，进而确定科学的土地复垦利用方向。

D、可耕性和最佳综合效益原则，在确定被破坏土地的复垦利用方向时，应首先考虑其可耕性和最佳综合效益，选择最佳的复垦利用方向。

E、自然属性与社会属性相结合的原则，对于待复垦的土地，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、破坏程度等），也要考虑它的社会属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求和资金来源等），二者相结合确定复垦利用方向。

F、动态性和持续发展的原则，复垦被破坏的土地是一个动态过程，在进行土地复垦适宜性评价时，应考虑场区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。土地复垦必须着眼于可持续发展，应保证所选土地利用方向具有持续生产能力、防止掠夺式利用农业资源或二次污染等问题。

G、与地区土地利用总体规划、农业规划等相协调。土地复垦适宜性评价必须和国家及地方的土地利用总体规划和农业规划保持协调一致。

④复垦方向的初步确定及复垦单元的划分

A、复垦方向的初步确定

清塘板岩矿经过多年开采，矿坡面植被较差。本次将其复垦为林地、草地等。

B、土地复垦适宜性评价单元的划分

由上述的定性分析可知，矿山土地复垦方向为林地、草地。为了确定具体适宜类的适宜性等级，需划定评价单元，选择合适的方法，建立评价指标体系，在一定的评价体系和评价标准的基础上，评定压占、挖损区宜耕、宜林的具体等级。

依据项目区土地破坏的类型和程度，综合考虑各限制因素和项目区自身的特点，将项目区土地复垦适宜性评价单元划分为5个单元：露采场、工业广场、1#、2#排土场、矿部、矿区切坡。

C、评价方法的选择

土地复垦适宜性评价主要是为了确定土地的适宜性用途和指导复垦工作更有效地进行，排土场土地复垦适宜性的限制因子对复垦方法的选择具有较大影响，而极限条件法是将土地质量最低评定标准作为质量等级的依据，能够通过适宜性评价比较清晰地获得进行土地复垦工作和各个限制因素，以便为土地的进一步改良利用服务，因此，采用极限条件法评价矿山土地复垦的适宜性较能满足要求。

极限条件法是依据最小因子原理，即土地的适宜性及其等级，是由诸选定评价因子中，某单个因子适宜性等级最小（限制性等级最大）的因子确定。

各评价单元，通过选择主要评价因子，采用限制最大，适宜性等级最小的极限条件法进行适宜性等级评定。

D、各评价单元适宜性等级评定

1）评价因子的选择

评价因子的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因子指标值的变动决定土地的适宜状况。评价因子选择的原则：a差异性原则；b综合性原则；c主导性原则；d定量和定性相结合的原则；e可操作性原则。

综合考虑矿山的实际情况和土地破坏预测的结果，确定各评价单元的适宜性指标，由于矿山开采所产生的部分废（土）石属于一般工业固体废物，所以污染指标不予考虑。

各评价所选评价因子：坡度、地表物质组成、灌溉条件、土源保证率、土壤有机质含量、人口居住距离等六个评价因子。

2）评价因素等级标准的确定

结合矿山的实际情况，参考《耕地后备资源调查与评价技术规程》和《土地复垦标准》（试行）等确定复垦土地的适宜性评价等级标准，把土地复垦适宜性评价等级数确定为4级标准（表4.3-7）。

表4.3-7     土地复垦适宜性评价分析等级标准表

| 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适宜性 | 适宜 | 较适宜 | 不适宜 | 难利用 |

分别定为：一级（适宜）、二级（较适宜）、三级（不适宜）、四级（难利用）（具体评价因子、权重、指标及等级标准见表4.3-8）。二级和三级两等级之间反映的是复垦土地的利用方向之间的质变过程，决定复垦土地的利用方向；一级和二级以及三级和四级等级之间反映的是复垦土地的量变过程，决定复垦土地利用方向的优劣。

表4.3-8  场区复垦土地主要评价因子及等级标准

| 评价因子及 权重 | 指标 | 草地 等级 | 林地 等级 | 旱地 等级 | 水田 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度（°） 权重（0.20） | <5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5-25 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 25-45 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | ＞45 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 地表物质组组成 权重（0.15） | 壤土 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 砂壤土 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 岩土混合物 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | 砂土、砾质 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 灌溉条件 权重（0.20） | 有稳定灌溉条件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 灌溉水源保证一般 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 灌溉水源保证差 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 无灌溉水源 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 土源保证率（%） 权重（0.15） | 80-100 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 60-80 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 40-60 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | <40 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 土壤有机质（g·kg-1） 权重（0.10） | >10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10-6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 6-2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | <2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 交通条件（m） 权重（0.20） | <500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 500-1000 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 1000-5000 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | >10000 | 2 | 2 | 3 | 3 |

③评价单元土地质量状况

经调查，矿山土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况见表4.3-9。

④评价等级

在场区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量分别与复垦土地主要评价因子的农林牧评价等级标准对比，以限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。

（5）土地复垦适宜性评价结果

本方案的土地复垦适宜性评价共划分5个单元：露采场、业广场、1#、2#排土场、矿部、矿区切坡。选定合适的指标，建立评价标准对场区待复垦土地宜耕、宜林等级进行评定，结果如表4.3-9、表4.3-10。

表4.3-9  复垦土地各类参评单元的土地质量状况及适宜性评价表

| 评价 单元 | 评价 因子 | 地形 坡度 （°） | 地表物 质组成 | 灌溉条件 | 土源保证率（%） | 土壤 有机 质含量 （g·kg-1） | 交通条件 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场平台 | 土地质量状况 | 0-5° | 硅质板岩、板岩等岩土混合物 | 灌溉水源保证一般 | 60～80 | 2-6 | ＜500 |
| 露采场边坡 | 土地质量状况 | 45-65° | 硅质板岩、板岩等岩土混合物 | 灌溉水源保证差 | 40～60 | 2-6 | ＜500 |
| 工业广场 | 土地质量状况 | 0-5° | 硅质板岩、板岩等岩土混合物 | 有稳定灌溉条件 | 60～80 | 2-6 | ＜500 |
| 1#、2#排土场 | 土地质量状况 | 0-5° | 岩土剥离混合物 | 有稳定灌溉条件 | 60～80 | 2-6 | ＜500 |
| 矿部 | 土地质量状况 | 0-5° | 硅质板岩、板岩等岩土混合物 | 有稳定灌溉条件 | 60～80 | 2-6 | ＜500 |
| 矿区切坡 | 土地质量状况 | 0-5° | 硅质板岩、板岩等岩土混合物 | 有稳定灌溉条件 | 60～80 | 2-6 | ＜500 |

表4.3-10  待复垦土地的适宜性评价等级表  单位：hm2

| 复垦单元 | 适宜性等级 | 复垦后 土地类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 | 草地 | 林地 |  |
| 露采场平台 | 4等 | 3等 | 2等 | 1等 | 林地 |
| 露采场边坡 | 4等 | 4等 | 4等 | 3等 | 草地 |
| 工业广场 | 4等 | 3等 | 2等 | 2等 | 林地 |
| 1#、2#排土场 | 4等 | 4等 | 2等 | 2等 | 林地 |
| 矿部 | 4等 | 3等 | 2等 | 1等 | 林地 |
| 矿区切坡 | 4等 | 3等 | 2等 | 1等 | 林地 |

根据开发利用方案，矿山采用露天开采，露采场开采台阶斜面坡度达45-65°，无法覆土，采用在斜面坡脚种植攀爬性藤类对斜面进行绿化。

因此，本方案设计将露采场开采台阶平台复垦为林地，开采台阶斜坡栽种攀爬性藤类复垦成草地，工业广场、矿部、矿区切坡复垦为林地，排土场复垦为草地。

综上所述，复垦方向初步确定为林地、草地（表4.3-11）。

表4.3-11各复垦单元复垦方向说明表

| 名称 | 面积（hm2） | 复垦方向 |
| --- | --- | --- |
| 露采场 | 7.47 | 林地、草地 |
| 工业广场 | 3.39 | 林地 |
| 1#、2#排土场 | 1.28 | 林地 |
| 矿部 | 0.77 | 林地 |
| 矿区切坡 | 1.91 | 林地 |
| 合计 | 14.82 |  |

（4）矿山土地复垦质量要求

①土地复垦的质量要求

依据《土地复垦技术标准》（试行），结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：

A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

C、不同的破坏类型标准应不一样；

D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求；

E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

F、复垦场地有控制水土流失的措施；

G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；

H、复垦场地的道路、交通干线布置合理；

I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

②土地的复垦标准

根据土地复垦标准及有关技术规定，本项目林地的复垦标准如下：

（A）覆土标准：覆土厚度为自然沉实土壤0.5m，覆土的土壤pH值在5.5～8.5范围内，含盐量不大于0.3%。

（B）整地标准：覆土后场地平整，平台地面坡度一般不超过20°，其平台整地时需向平台内侧留设不大于5%的坡度，防止坡面冲刷造成水土流失。

（C）林地树种选用标准：优先选中乡土乔木树种，如杉树、香樟、油茶等，株行距根据具体树种确定，一般可取2m×2m，树坑大小为0.5m×0.5m×0.5m。乔木中间穿插种灌木，如春杜鹃，间距也是2m×2m。树间还可撒播种草，这样可保持林地生态平衡。

（D）复垦林地后应保证三年成活率达到70%，郁闭度达到30%。

草地的复垦标准如下：

（A）覆土厚度为自然沉实土壤0.3m以上。覆土土壤PH值范围，一般为5.0～9.0，含盐量不大于0.3%。

（B）覆土后场地平整，地面坡度一般不超过5～35°。

（C）选用易成活，耐旱的草种。

（D）复垦草地后应保证成活率达到70%。

（5）土地复垦措施

①工程技术措施

所谓的土地复垦的工程技术措施，即通过工程措施进行造地、整地的过程，同时在造地、整地过程中通过水土保持措施减少水土流失发生的可能性，增强再造地貌的稳定性，为生态重建创造有利条件。

A、拆除工程措施

破碎站、洗砂线等需拆除地面建筑设施及地面硬化物，并清运建筑垃圾。可采用挖掘机或人工对场地硬化物进行清除，场区地表需要清除的硬化物每平方米按0.10m3估算。

B、表层土恢复工程

破碎站、洗砂线等拆除达到复垦要求后，进行翻松，翻松厚度不小于0.5m，作为复垦植树用土。

②生物措施

通过人工整平和覆土措施后，使损坏的土地恢复到可开发利用状态。然后及时恢复植被，既保土保水，减少水土流失，又增加绿化面积，改善生态环境。

A、土壤改良、培肥措施

瘠薄土壤应增施肥料，种植时种植穴内施基肥及化肥，基肥必须经济、充分腐熟后才能施用；化肥主要选用复合肥。基肥要与土充分混匀，表层覆盖种植土，然后充分浇水。植物复垦的基本原则是通过植物改良，增加土地覆盖，改善土壤环境，培肥地力，防治水土流失和风沙。

B、植物措施

通过人工整理和覆土措施后，及时种植树苗、爬藤植物及撒播草种，逐渐恢复植被，保土保水，减少水土流失，增加绿化面积，改善生态环境。选择生长快、成活率高、适宜本地土壤生长的杉树、香樟、油茶等作为恢复林地的主要树种。

③管护措施

对于治理恢复与复垦完毕的土地，需要3年的管护期，防止复垦土地的退化。

矿山应设专门负责矿山生态保护修复的管理部门，负责矿区土地复垦区和绿化区的管理工作，并对管护人员进行培训；负责复垦土地管护中所需的资金、劳动力等问题。

对已完工项目明显位置采取设立标志牌、粉刷标语等多种形式进行广泛宣传，提高人民群众参与管护的积极性。

建立长效管护机制。制定林地管护办法，落实管护责任制度，明确管护责任，进行挂牌管理。并实行轮流巡查制度，对发现人为毁坏行为及时制止。

（6）土源供需平衡分析

清塘板岩矿工业广场、矿部、矿区切坡复垦为林地，只需拆除地面建筑物及硬化层，将建筑垃圾清除干净并平整场地，因其拆除地面建筑物及硬化层后主要为表土层，不需要覆盖土源，即可植树种草，复垦为林地。1#、2#排土场，其内部主要堆积物为剥离表土层，不需要覆盖土源即可复垦为林地。本次设计仅考虑露采场土源供需，采场平台覆土植树，斜面部分无法覆土，采用在边坡脚种植藤类，平台面积约7.81hm2，平均覆土厚度0.3m，约2.34万m3（表4.3-8）。

根据开发利用方案，本矿覆盖表土层一般厚度为0～3m，且矿山现有2处排土场，场内废土可用于复垦，能满足露采场复垦所需土源（表4.3-12）。

表4.3-12   修复覆土方量分析

| 序号 | 复垦部位 | 复垦面积/公顷 | 预测覆土方量/万m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +110m平台 | 1.40 | 0.42 | 覆土方量按覆土厚度0.3米计，平台面积为最终并段后的面积 |
| 2 | +120m平台 | 0.30 | 0.09 |  |
| 3 | +130m平台 | 0.23 | 0.07 |  |
| 4 | +140m平台 | 0.21 | 0.06 |  |
| 5 | +150m平台 | 0.13 | 0.04 |  |
| 6 | +160m平台 | 0.12 | 0.04 |  |
| 7 | +170m平台 | 0.11 | 0.03 |  |
| 8 | +180m平台 | 0.07 | 0.02 |  |
| 9 | 原采场已靠帮平台 | 3.33 | 1.00 |  |
| 10 | 矿区山体切坡 | 1.91 | 0.57 |  |
| 总计 | 7.81 | 2.34 |  |

（7）复垦工程设计

①工业广场、矿部复垦工程设计

拆除地面建筑设施及地面硬化物，并清运建筑垃圾，需要拆除的硬化物约5382m3，拆除的硬化物全部就近填入矿山露采场内（表4.3-13）。

场地平整：对场地进行平整、翻耕。

种植树木：在植树前需在场地上开挖树坑，大小规格为0.5m×0.5m×0.5m。

树种选用标准：优先选中乡土乔木树种，如杉树、香樟、油茶等（规格：米径为4cm-5cm，高度1.5m，冠幅1.0m），株行距根据具体树种确定，一般可取2m×2m；乔木中间穿插种灌木（图4.3-4），如春杜鹃（规格：米径为1cm-2cm，高度0.6m，冠幅0.5m），间距也是2m×2m。树间撒播种草，这样可保持林地生态平衡。栽植季节为春季或秋冬季。每公顷范围内种植苗木数量可根据下列公式计算。

K=nS/hahb，式中： K—苗木数量（株）；

n—平台面或边坡面积占总面积比例；

S—总面积（㎡）；ha—株距（m）；hb—行距（m）。

表4.3-13工业广场、矿部等复垦工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场、矿部复垦 | 硬化物拆除 | m³ | 5382 | 工业广场、矿部复垦 |
|  | 场地平整 | m2 | 41518 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 10380 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 10380 |  |
|  | 种草 | m2 | 41518 |  |

图4.3-4工业广场、矿部植被恢复示意图

②露采场复垦工程设计

露采场复垦单元总面积*****m2，复垦成林地约*****m2，复垦成草地约*****m2，总共所需土方量为*.*万m3；植树量14750株（表4.3-14），树间撒播种草，面积*****m2。斜面部分无法覆土，采用在边坡脚种植爬藤类，复垦为草地，总面积为*****m2。

植树坑开挖，树种选用标准参照工业广场、矿部复垦进行。

种植藤本植物二排，靠边坡侧种植间距为20cm，内侧种植5株，靠外侧种植3株，内外侧交错种植，每米共种植8株，藤本植物种类选择爬山虎（规格：长度0.8m以上）（图4.3-5）。根据剥采区阶梯状，分别在剥采区坡脚位置各布置种植爬山虎，坡脚线长度6000m，种植藤本植物48000株。在边坡外围、内侧修筑生态袋挡墙，可防止复垦的表土流失。生态袋规格为1.0m×0.5m×0.2m，堆放3层，生态袋内填充物就地取材，采用剥离土。

表4.3-14露采场复垦工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场复垦 | 场地平整 | m2 | 58983 | 露采场 |
|  | 覆土 | m3 | 17695 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 14750 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 14750 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 48000 |  |
|  | 种草 | m2 | 58983 |  |
|  | 生态袋挡墙 | m3 | 1800 |  |

图4.3-5露采坑植被恢复示意图

③排土场复垦工程设计

复垦单元总面积*****m2，本次将其复垦为林地,。因其内部主要堆积物为剥离表土层，不需要覆盖土源，仅需对场地进行平整、翻耕，面积*****m2。植树量3208株。树间撒播种草，这样可保持林地生态平衡。栽植季节为春季或秋冬季。播撒草籽：选用狗牙耕、麦芒草等草籽进行播撒（表4.3-15）。

植树坑开挖，树种选用标准参照工业广场、矿部复垦进行。

表4.3-15排土场等复垦工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排土场复垦 | 场地平整 | m2 | 12833 | 排土场 |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 3208 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 3208 |  |
|  | 种草 | m2 | 12833 |  |

④矿山切坡复垦工程设计

矿山切坡复垦单元总面积*****m2，本次将其复垦为林地，总共所需土方量为*.*万m3；植树量4766株（表4.3-16）。

植树坑开挖，树种选用标准参照工业广场、矿部复垦进行。

表4.3-16矿山切坡复垦工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山切坡复垦 | 场地平整 | m2 | 19065 | 矿山切坡 |
|  | 覆土 | m3 | 5720 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 4766 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 4766 |  |
|  | 种草 | m2 | 19065 |  |

3、水资源水生态修复与改善工程（图4.3-11）

- 采区各级边坡平台截排水沟工程

③采区各级边坡平台及最终底盘四周截排水沟工程

在未来开采期内采坑底部将不断变化，为保证排水通畅，防止露采场边坡汇水对底盘的冲刷，避免采场内部积水和地表降水汇入露采场，矿山采场排水主要采用明沟疏导方式，采场截排水沟的修建应在矿山开采的同时开挖，采矿分层开采在各级边坡平台内侧和底部平台四周修建截排水沟，边坡平台内侧分8级，排水沟长度6000m（露采场各级平台及最终底盘截排水沟分布见插图，各级平台截水沟位置示意见图4.3-7。

图4.3-7露采场各级平台截水沟位置示意图

设计的截排水沟开挖断面为梯形截面，开挖底宽1.1m，顶宽1.54m，沟邦坡比1：0.4，内底宽0.5m、内深0.4m，壁厚0.30m，底厚0.15m，截排水沟采用浆砌石结构，防水砂浆抹面（2cm），每隔10m设置一条伸缩缝。（设计断面尺寸见图4.3-8，截排水沟工程量测算表见表4.3-17）。

图4.3-8截排水沟断面示意图

表4.3-17  截排水沟工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截排水沟 | 挖土方 | m3 | 5082 | =（1.1×0.55+0.44×0.55）×6000 |
|  | 浆砌石 | m3 | 2430 | =（0.605-0.200）×6000 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 96 | =（0.4+0.4）×0.02×6000 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 60 | =0.5×0.02×6000 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 48.6 | =0.405×（6000÷50） |
|  | 填方 | m3 | 1452 | =（0.44×0.55）×6000 |

为保障排洪能力需进行计算验证：

洪峰流量按《开发建设项目水土保持方案技术规范》公式确定：

Q=0.278×k×i×F

式中：Q——最大洪水洪峰流量（P=10%），m3/s；

k——径流系数，按当地水文地质手册中的有关参数确定，取0.60；

i——最大1h降雨强度（P=10%），最大时降雨量54mm/h；

F——未来露采区破坏面积4.14hm2，本次按最大集水面积41400m2。

经校核验算，“水域”内平台最大汇水面积排洪流量为Q=0.1098m3/s。

设计截排水沟允许最大排洪流量的确定：（按《灌溉排水学》公式计算）

式中：Q为渠道设计流量（m3/s）；A为渠道过水断面面积（m2）；

R为水力半径（m）；R=A/XX为湿周

i为渠底比降；本截水沟近似取值为3/100

C为谢才系数，C＝n-1R1/6，其中n为渠床糙率。

本设计排水沟为粗糙的水泥护面，糙率取值0.017，经校核验算，本设计排洪沟的最大排洪流量为Q=0.1625m3/s，满足“水域”内平台最大汇水面积的排洪需求。

（2）露采场沉淀池

矿区废水主要是包括露采坑内矿坑水、矿区公路路面淋滤废水、生活废水、出矿车辆清洗废水等。本次方案在矿山采坑东南侧底部设置1处三级沉淀池，对废水进行处理，沉淀处理后的废水由水泵抽排至高位水塔中，对废水进行综合利用。

①沉淀池设计原理

设计沉淀池类型为平流沉淀池。平流式沉淀池设计采用以下公式：

A=Q/q′

h=q′t

L=vt×3.6

B=A/L

b=B/n

H=h1+h2

式中：Q-排水量，m3/h；

A-沉淀池总面积，m2；

q′-水力负荷，m3/（m2·h），按规范取1.8；

h-有效水深，m；

L-池长，m；

v-水平流速，mm/s，取2mm/s；

B-沉淀池总宽度，m；

n-沉淀池级数；

b-沉淀池单池宽，m；

t-沉淀时间，值3h。

②参数确定及计算结果

采场排水量110.75m3/h，水平流速取值2mm/s，沉淀时间取值3h，沉淀池级数n取2，计算得A=60m2，L=10m，B=6m，h=2.5m，沉淀池地面超高0.3m。周围护栏高1.0m（图4.3-9、图4.3-10）。

图4.3-9 沉淀池平面布置示意图单位：mm

图4.3-10 沉淀池立面示意图

A.沉淀池分两格，每格内长、宽均为6m×5m，高2.5m，埋入地下2.3m，地面超高0.2m。

B.沉淀池侧壁采用普通烧结砖浆砌，水泥砂浆抹面（厚0.02m），采用座浆法浆砌，水泥砂浆强度为M10，内外壁和顶面采用1:3水泥砂浆抹面。

C.现浇混凝土底板，厚0.3m。

D.进水口和出水口尺寸为0.4×0.4m。

E.在沉淀池四周1m外修建安全防护栏，高1.0m。

沉淀池工程量测算如下（表4.3-18）：

表4.3-18沉淀池工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场沉淀池 | 挖土方 | m3 | 190.91 | =[68.59+78.37+√(68.59×78.37)]*2.6/3 |
|  | 填土方 | m3 | 12.57 | 挖土方-弃土方 |
|  | 弃土方 | m3 | 178.34 | =10.52×6.52×2.6 |
|  | 浆砌石 | m3 | 5.96 | =（10×2.5×0.24）-（0.4×0.4×0.24） |
|  | 现浇底板 | m3 | 20.575 | =10.52×6.52×0.3 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 79.68 | =（10×2×2.5）+（6×2×2.5）-（0.4×2×0.4） |
|  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 60 | =10×6 |
|  | 防护栏 | m | 42.08 | =（12.52+2+6.52+2）×2 |

4、地灾安全隐患消除工程

（1）地质灾害监测工程（图4.3-12）

①监测对象：潜在崩塌、滑坡地质灾害的采场边坡。

②监测方法：本方案拟选取地质宏观巡视法为主，由矿山派专人对露采场边坡进行调查，及时发现露天采场边坡开裂、崩塌等宏观变形现象，配合大地形变测量法，及时掌握地表位移变化动态，以取得观测数据资料为原则。大地形变测量法分控制点（基准点）和监测点，控制点埋设在预测地质灾害及其影响范围之外，为相对不动点，监测点布设在预测地质灾害及其影响范围内，一般是选择有异常变化现象的点。

③监测频率：矿山正常生产应每天对边坡稳定性巡查，每15天进行一次定量监测，如异常变化剧烈时应增加观测次数，可增至每日一次（表4.3-19）。

④险情警报：当有异常出现、判定确定为险情时，应及时向险情警报系统上报。

表4.3-19地质灾害监测工程量测算表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测工程 | 定量监测 | 次 | 144 | =2*12*6 |

（2）边坡危岩清理

除定期检查和监测矿山公路开挖形成的边坡、采场边坡、最终边坡的稳定情况外，矿山开采和运输过程中，为防止采场边坡、矿山公路切坡所引起的松动危岩对过往运输车辆、施工人员、器械造成影响，业主应加强对边坡危岩的人工监测，发现采场边坡、矿山公路切坡产生的松动危岩要及时清理。

### （三）监测和后期管护工程

本次矿山生态环境问题识别与诊断预测未来矿山引发及遭受其它各类地质灾害的可能性小，对地表水污染影响较轻。但是未来矿山仍应加强其它变形监测、水环境监测及修复效果进行监测。矿山未来应对终了露采场边坡的稳定性进行监测，监测应贯穿整个矿山生产期，由于其属于矿山必要的安全生产措施，本次不设计预留监测费用。

1、地表水监测工程

本方案设计在沉淀池出口、积水坑设1个监测点。对坑内积水以及外排水进行水质监测。共设3个监测点，设计监测频率为三个月一次，监测期为6年，取水样3×6×4=72组（表4.3-20）。

表4.3-20地表水监测工程量表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水监测工程 | 取样分析 | 组 | 72 |

2、生物监测

主要是针对植被生长情况进行监测。本次监测主要采用遥感技术方法为主，辅以人工现场调查和量测方法（表4.3-21）。

a、监测内容：监测植被非自然死亡、退化的情况。

b、监测方法：定期巡查，对破坏范围内的植被破坏情况、土壤破坏情况、植被绿化的效果等进行调查。

c、监测频率：三个月一次，以随时掌握地表情况，监测时间暂定为3年。

d、监测范围1.5平方公里。

表4.3.-21植被恢复监测工程量表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被恢复监测 | 遥感解译 | 次 | 12 |

3、后期管护工程

管护工程主要针对复垦为林地区域，涉及露采场、矿区切坡、工业广场、排土场及矿部，总面积148145m2，主要工作为松土培土、修剪、施肥浇水、病虫害防治和补栽。松土在春季进行，培土在入冬前进行。修剪，一年一次在冬季落叶后进行，在开春后入冬前进行施肥，施用肥料以有机复合肥为主。春季病虫高峰期喷洒保护剂，防治剂视病虫害发生情况适时喷洒，使用品种为无害农药。浇水主要在夏季节，排涝主要在梅雨季节。按绿化养护市场价1元/m2每年估算，养护期3年（（表4.3-22））。

表4.3-22管护工程量表

| 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管护工程 | 管护 | m2 | 148145 | 养护期3年 |

### （四）生态保护修复工程量

1、测算工程量汇总（表4.3-23）

表4.3-23工程量汇总表

|  | 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）生态保护保育工程 | 生态围挡工程 | 栏网 | m | 847 | 高速公路样式 |
|  | 警示牌、说明牌 | 警示标牌 | 块 | 4 |  |
| （二）生态修复工程 | 地形地貌景观修复工程 | 绿化工程 | m | 300 | 办公区，主要道路两侧的绿化 |
|  | 土地复垦与生物多样性恢复工程 | 工业广场、矿部复垦 | m2 | 41518 |  |
|  |  | 露采场复垦 | m2 | 74729 |  |
|  |  | 排土场复垦 | m2 | 12833 |  |
|  |  | 矿区切坡复垦 | m2 | 19065 |  |
|  | 水资源水生态修复与改善工程 | 截排水沟 | m | 6000 |  |
|  |  | 露采场沉淀池 | 座 | 1 |  |
|  | 矿山地质灾害防治工程 | 地质灾害监测 | 次 | 144 |  |
| （三）监测和管护工程 | 地表水监测工程 | 取样分析 | 组 | 72 |  |
|  | 植被恢复监测 | 遥感测量 | 次 | 12 | 监测范围1.5平方公里 |
|  | 管护工程 | 管护 | m2 | 148145 | 养护期3年 |
|  |  |  |  | 2180 | 办公区道路两侧绿化 |

2、工程手段测算明细（表4.3-24）

表4.3-24工程手段测算明细表

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏网工程 |  |  |  |
|  | 栏网 | m | 847 | 高速公路样式 |
| 2 | 警示标牌 |  |  |  |
|  | 矿山生态保护修复建设信息公示牌 | 块 | 1 | 办公楼 |
|  | 加强生态保护 | 块 | 3 | 办公楼、工业广场和采场 |
| 3 | 道路两侧绿化带工程 |  |  |  |
|  | 香樟树（带土球） | 株 | 150 | 主要道路两侧 |
|  | 红叶石楠（根植） | 株 | 300 | 主要道路两侧 |
| 4 | 工业广场、矿部复垦 |  |  |  |
|  | 硬化物拆除 | m³ | 5382 |  |
|  | 场地平整 | m2 | 41518 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 10380 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 10380 |  |
|  | 种草 | m2 | 41548 |  |
| 5 | 露采场复垦 |  |  |  |
|  | 场地平整 | m2 | 58983 |  |
|  | 覆土 | m3 | 17695 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 14746 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 14746 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 48000 |  |
|  | 种草 | m2 | 58983 |  |
|  | 生态袋挡墙 | m3 | 1800 |  |
| 6 | 排土场复垦 |  |  |  |
|  | 场地平整 | m2 | 12833 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 3208 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 3208 |  |
|  | 种草 | m2 | 12833 |  |
| 7 | 矿区切坡复垦 |  |  |  |
|  | 场地平整 | m2 | 19065 |  |
|  | 覆土 | m3 | 5720 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 4766 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 4766 |  |
|  | 种草 | m2 | 19065 |  |
| 8 | 截排水沟 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 5082 | =（1.1×0.55+0.44×0.55）×6000 |
|  | 浆砌石 | m3 | 2430 | =（0.605-0.200）×6000 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 96 | =（0.4+0.4）×0.02×6000 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 60 | =0.5×0.02×6000 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 48.6 | =0.405×（6000÷50） |
|  | 填方 | m3 | 1452 | =（0.44×0.55）×6000 |
| 9 | 露采场沉淀池 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 190.91 |  |
|  | 填土方 | m3 | 12.57 |  |
|  | 弃土方 | m3 | 178.34 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 5.96 |  |
|  | 现浇底板 | m3 | 20.575 |  |
|  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 79.68 |  |
|  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 60 |  |
|  | 防护栏 | m | 42.08 |  |
| 10 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 144 |  |
| 11 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 72 |  |
| 12 | 遥感测量 |  |  |  |
|  | 遥感测量 | 次 | 12 |  |
| 13 | 管护 |  |  |  |
|  | 管护 | m2 | 135312 | 养护期3年 |

### （五）生态保护修复进度安排

矿山坚持“边开采、边修复”的原则，按照生态优先的理念，践行绿色发展之路，结合矿山开采计划制定矿山生态修复工作。

1、总体进度安排（表4.3-25）

表4.3-25修复工程进度安排表

| 修复工程 | 分项工程 | 技术手段 | 单位 | 合计 | 年度工作量（第N年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| （一）生态保护保育工程 | 生态围挡工程 | 栏网 | m | 847 | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警示牌、说明牌 | 警示标牌 | 块 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）生态修复工程 | 地形地貌景观修复工程 | 道路两侧绿化工程 | m | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦与生物多样性恢复工程 | 工业广场、矿部复垦 | m2 | 41518 |  |  |  |  |  | 41518 |  |  |  |
|  |  | 露采场复垦 | m2 | 74729 | 33283 | 3260 | 5746 | 14140 | 18300 |  |  |  |  |
|  |  | 排土场复垦 | m2 | 12833 |  |  |  |  |  | 12833 |  |  |  |
|  |  | 矿区切坡复垦 | m2 | 19065 |  |  |  |  | 19065 |  |  |  |  |
|  | 水资源水生态修复与改善工程 | 截排水沟 | m | 6000 |  | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池 | 座 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质灾害防治工程 | 地质灾害监测 | 次 | 144 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| （三）监测和后期管护工程 | 地表水监测工程 | 取样分析 | 组 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 植被恢复监测 | 遥感测量 | 次 | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 管护工程 | 管护 | m2 | 148145 |  |  |  |  |  |  | 148145 | 148145 | 148145 |
|  |  | 办公区道路两侧绿化 | m2 | 2180 |  |  |  |  |  |  | 2180 | 2180 | 2180 |

2、年度工作任务

按照矿山企业年度开采计划及生态保护修复工程部署，矿山年度（阶段）生态保护修复工程任务如下：

第1年（2022年9月～2023年8月）：+180m台阶削顶，开采+170m台阶，开展生态保护修复工程、监测和管护工程，露采场复垦*****m2，全部复垦为林地，修建栏网847m，警示标牌4块，绿化工程300m，截排水沟1000m，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等（表4.3-26）。

表4.3-26 第1年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏网工程 |  |  |  |
|  | 栏网 | m | 847 | 高速公路样式 |
| 2 | 警示标牌 | 个 | 4 |  |
| 3 | 绿化工程 |  |  |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 1500 | 主要道路两侧 |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 3000 | 主要道路两侧 |
| 4 | 露采场复垦 |  |  | 原采场全部复垦为林地 |
|  | 场地平整 | m2 | 33283 |  |
|  | 覆土 | m3 | 9985 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 8321 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 8321 |  |
| 5 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 6 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第2年（2023年9月～2024年8月）：开采+160m、+150m台阶，开展生态保护修复工程、监测和管护工程，露采场复垦3260m2，其中，复垦为林地1800m2，复垦为草地1460m2，截排水沟1000m，沉淀池1座，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等。

表4.3-27 第2年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截排水沟 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 605 | =0.605×1000 |
|  | 浆砌石 | m3 | 405 | =（0.605-0.200）×1000 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 16 | =（0.4+0.4）×0.02×1000 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 10 | =0.5×0.02×1000 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 8.1 | =0.405×（1000÷50） |
|  | 填方 | m3 | 242 | =（0.44×0.55）×1000 |
| 2 | 露采场沉淀池 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 190.91 |  |
|  | 填土方 | m3 | 12.57 |  |
|  | 弃土方 | m3 | 178.34 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 5.96 |  |
|  | 现浇底板 | m3 | 20.575 |  |
|  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 79.68 |  |
|  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 60 |  |
|  | 防护栏 | m | 42.08 |  |
| 3 | 露采场复垦 |  |  | 复垦面积3260m2 |
|  | 场地平整 | m2 | 1800 |  |
|  | 覆土 | m3 | 540 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 450 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 450 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 8000 |  |
|  | 种草 | m2 | 1800 |  |
|  | 生态挡墙 | m3 | 300 |  |
| 4 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 5 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第3年（2024年9月～2025年8月）：开采+150m、+140m台阶，开展生态保护修复工程、监测和管护工程，露采场复垦5746m2，其中，复垦为林地2500m2，复垦为草地3246m2，截排水沟1500m，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等。

表4.3-28第3年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截排水沟 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 907.5 | =0.605×1500 |
|  | 浆砌石 | m3 | 607.5 | =（0.605-0.200）×1500 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 24 | =（0.4+0.4）×0.02×1500 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 15 | =0.5×0.02×1500 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 12.15 | =0.405×（1500÷50） |
|  | 填方 | m3 | 363 | =（0.44×0.55）×1500 |
| 2 | 露采场复垦 |  |  | 复垦面积5747m2 |
|  | 场地平整 | m2 | 2500 |  |
|  | 覆土 | m3 | 750 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 625 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 625 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 12000 |  |
|  | 种草 | m2 | 2500 |  |
|  | 生态挡墙 | m3 | 450 |  |
| 3 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 4 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第4年（2025年9月～2026年8月）：开采+130m、+120m台阶，开展生态保护修复工程、监测和管护工程，露采场复垦14140m2，其中，复垦为林地4400m2，复垦为草地9740m2，截排水沟1500m，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等。

表4.3-29第4年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截排水沟 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 907.5 | =0.605×1500 |
|  | 浆砌石 | m3 | 607.5 | =（0.605-0.200）×1500 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 24 | =（0.4+0.4）×0.02×1500 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 15 | =0.5×0.02×1500 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 12.15 | =0.405×（1500÷50） |
|  | 填方 | m3 | 363 | =（0.44×0.55）×1500 |
| 2 | 露采场复垦 |  |  | 复垦面积14140m2 |
|  | 场地平整 | m2 | 4400 |  |
|  | 覆土 | m3 | 1320 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 1100 |  |
| 2 | 植树量-灌木 | 株 | 1100 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 12000 |  |
|  | 种草 | m2 | 4400 |  |
|  | 生态挡墙 | m3 | 450 |  |
| 3 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 4 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第5年（2026年9月～2027年7月）：开采+120m、+110m台阶，开展生态保护修复工程、监测和管护工程，露采场复垦18300m2，其中，复垦为林地17000m2，复垦为草地1300m2，矿区切坡复垦19065m2，截排水沟2000m，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等。

表4.3-29第4年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截排水沟 |  |  |  |
|  | 挖土方 | m3 | 1210 | =0.605×2000 |
|  | 浆砌石 | m3 | 810 | =（0.605-0.200）×2000 |
|  | 砂浆抹面（立面） | m3 | 32 | =（0.4+0.4）×0.02×2000 |
|  | 砂浆抹面（底面） | m2 | 20 | =0.5×0.02×2000 |
|  | 伸缩缝 | m2 | 16.2 | =0.405×（2000÷50） |
|  | 填方 | m3 | 484 | =（0.44×0.55）×2000 |
| 2 | 露采场复垦 |  |  | 复垦面积18300m2 |
|  | 场地平整 | m2 | 17000 |  |
|  | 覆土 | m3 | 5100 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 4250 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 4250 |  |
|  | 种植藤本 | 株 | 16000 |  |
|  | 种草 | m2 | 17000 |  |
|  | 生态挡墙 | m3 | 600 |  |
| 3 | 矿区切坡复垦 |  |  |  |
|  | 场地平整 | m2 | 19065 |  |
|  | 覆土 | m3 | 5720 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 4766 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 4766 |  |
|  | 种草 | m2 | 19065 |  |
| 4 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 5 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第6年（2027年8月～2028年7月）：开展生态保护修复工程、监测和管护工程，拆除矿部、工业广场硬化物，并对其进行复垦，复垦为林地，面积41518m2，排土场复垦为草地，面积12833m2，地质灾害监测24次，水样分析12组。本年度绿化及复垦工程选用的乔木建议为樟树、杉树等，灌木建议为杜鹃、小叶女贞等，藤木选择爬山虎、何首乌等。

表4.3-30 第6年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿部、工业广场复垦 |  |  |  |
|  | 硬化物拆除 | m³ | 5382 |  |
|  | 场地平整 | m2 | 41518 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 10380 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 10380 |  |
|  | 种草 | m2 | 41518 |  |
| 2 | 排土场复垦 |  |  |  |
|  | 场地平整 | m2 | 12833 |  |
|  | 植树量-乔木 | 株 | 3208 |  |
|  | 植树量-灌木 | 株 | 3208 |  |
|  | 种草 | m2 | 12833 |  |
| 3 | 地质灾害监测 |  |  |  |
|  | 定量监测 | 次 | 24 |  |
| 4 | 取样分析 |  |  |  |
|  | 取样分析 | 组 | 12 |  |

第7年（2028年8月～2029年7月）：开展监测和后期管护工程，本年度对已复垦区域开展管护工程15681m2。

表4.3-27 第6年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感测量 |  |  |  |
|  | 遥感测量 | 次 | 4 |  |
| 2 | 管护 |  |  |  |
|  | 管护 | m2 | 148145 | 养护1年 |
|  | 办公区道路两侧绿化管护 |  | 2180 | 养护1年 |

第8年（2029年8月～2030年7月）：开展监测和后期管护工程，遥感监测4次，本年度对已复垦区域开展管护工程15681m2。

表4.3-28 第7年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感测量 |  |  |  |
|  | 遥感测量 | 次 | 4 |  |
| 2 | 管护 |  |  |  |
|  | 管护 | m2 | 148145 | 养护1年 |
|  | 办公区道路两侧绿化管护 |  | 2180 | 养护1年 |

第9年（2030年8月～2031年7月）：开展监测和后期管护工程，遥感监测4次，本年度对已复垦区域开展管护工程15681m2。

表4.3-29 第8年工程手段测算明细

| 序号 | 技术手段 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感测量 |  |  |  |
|  | 遥感测量 | 次 | 4 |  |
| 2 | 管护 |  |  |  |
|  | 管护 | m2 | 148145 | 养护1年 |
|  | 办公区道路两侧绿化管护 |  | 2180 | 养护1年 |

# 第五章 经费估算与基金管理

## 一、经费估算

### （一）编制说明

1、估算原则

（1）符合现行政策、法规、办法的原则；

（2）全面、合理、科学和准确的原则；

（3）实事求是、依据充分、公平合理的原则。

2、估算依据

（1）国家及有关部门的政策性文件

①财政部、国土资源部文件《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

②湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知（湘财建〔2014〕22号）；

③湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《关于印发省以上投资地质环境工程类项目和地质灾害勘查项目计费暂行标准的通知》（湘财建函〔2014〕30号）；

④湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省国土资源厅办公室关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知》（湘国土资办〔2017〕24号）；

⑤湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

⑦湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知（湘建价〔2019〕61号）；

⑧湖南省财政厅、湖南省自然资源厅《关于印发＜湖南省国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金管理办法＞》（湘财资环〔2019〕10号）。

⑨财政部《财政部关于印发<重点生态保护修复治理资金管理办法>的通知》（财建〔2021〕100号）。

⑩《关于印发〈新增建设用地土地有偿使用费资金管理办法〉的通知》〔财建〔2017〕423号〕”。

⑪“《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》〔湘自资办发〔2021〕39号〕”

（2）行业技术标准

①《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）

②《湖南省土地开发整理项目工程建设标准》（试行）

③2014年湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）

④《湖南省地方标准高标准农田建设》（（DB43/T876.1-2014））

⑤土地整治工程建设标准编写规程（TD/T1045-2016）

⑥土地整治权属调整规范（TD/T1046-2016）

⑦《益阳市造价信息》第4期（7、8月）。

3、基础预算单价计算依据

（1）定额标准

湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知（湘财建〔2014〕22号）。

（2）人工单价

《湖南省土地开发整理项目预算补充定额》计价的人工费2014年制定，已偏低，本项目按《湖南省水利水电工程设计概估算编制规定》（2015年）人工预算单价标准进行调整，甲类工按水利工程的高级工标准82.88元/工日、乙类工按中级工标准68.16元/工日计算。

（3）主要材料预算价格

①预算工程施工费用按同类型工程造价指标。钢材、水泥、木材、砂石料等主材料的预算价格均以当地工程造价管理站提供的最新造价文件为准（见表5.2）；根据湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知（湘财建〔2014〕22号）扣除税率。设备安装工程按有关定额指标计算；其它费用按有关规定计算。

②对砂石料、水泥及钢筋等十一类主要材料进行限价，上述材料除块石在距离矿区10km购买。当上述材料预算价格等于或小于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，直接计入工程施工费单价；当材料预算价格大于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，超出限价部分单独计算材料价差（只计取材料费和税金），不参与取费。

③材料消耗量依据《湖南省农村土地整治项目预算定额标准（试行）》（2014年）计取，材料价格依据《益阳市造价信息》第4期（7、8月），部分次要材料价格参考地方提供材料预算价格，主要材料根据实际情况计取超运距费。材料预算价格＝材料发布预算价格+材料超运距费。

④带土球桂花树、红叶石楠（根植）苗木购置预算价格按当地市场价格、运费综合确定。

表5.1-1主要材料价格预算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中净砂 | m3 | 190.37 | 8 | 带土球桂花树 | 株 | 120 |
| 2 | 块石 | m3 | 123.11 | 9 | 红叶石楠（根植） | 株 | 5.00 |
| 3 | 石灰 | t | 366.00 | 9.2 | 乔木树苗 | 株 | 5.12 |
| 4 | 柴油 | t | 7780 | 11 | 灌木树苗 | 株 | 2.50 |
| 5 | 水 | t | 3.5 | 12 | 草籽 | 元/kg | 50 |
| 6 | 电 | kw.h | 0.79 | 13 | 爬山虎 | 根 | 0.85 |
| 7 | 水泥/32.5 | kg | 0.53 | 14 | 生态袋 | 个 | 1.6 |

（4）电、风、水预算价格

①施工用电价格计算

施工用电基准价格取《益阳市造价信息》第4期（7、8月）建设工程材料预算价格公布的电价0.79元/kw.h；

②施工用风价格计算

风价＝[（空气压缩机组（台）班总费用）/（空气压缩机额定容量之和×60分钟×8小时×K1×K2）]÷（1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风管道维修摊销费

式中：K1—时间利用系数（取0.80）；

K2—能量利用系数（取0.70）；

供风损耗率取8﹪；

单位循环冷却水费0.005元/ m3；

供风设施维修摊销费0.002~0.003元/ m3

根据台班定额空气压缩机台班总费用117.93元，空气压缩机额定容量之和为3；

风价＝117.93÷（3×60×8×0.8×0.8）÷（1-8﹪）+0.005+0.002＝0.166元/ m3。

③施工用水价格计算

施工用水价格＝[水泵组（台）班总费用÷（水泵额定容量之和×8小时×K1×K2）]÷（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费

式中：K1—时间利用系数（一般取0.8）；

K2—能量利用系数（一般取0.85）；

供水损耗率取5﹪；

供水设施维修摊销费取0.02元/ m3；

根据台班定额水泵组班总费用为109.63元，水泵额定容量之和为26.40；施工用水价格＝[109.63÷（26.40×8×0.8×0.85）]÷（1-5﹪）+0.02＝0.824元/ m3。

4、取费标准和计算方法说明

根据【湘财建〔2014〕22号】，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理及乡村协调费）和不可预见费组成；计算单位以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数到元。

（1）工程施工费:由直接费、间接费、利润和税金组成。

工程施工费＝税前工程造价×（1+9﹪）；其中：9﹪为增值税税率。税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差、未计价材料费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费用。

①直接费

由直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费组成。

人工费＝定额劳动量×人工预算单价。

材料费＝定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费＝定额机械使用量×施工机械台班费

措施费：由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费组成；

临时设施费指施工企业为进行工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等，费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

冬雨季施工增加费：指在冬雨季施工期间为保证工程质量所需增加的费用。《编制规定》根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7～1.5﹪。该项目冬雨季施工增加费按1.1﹪计取，取费基础为直接工程费。

施工辅助费包括：二次搬运费、已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。该项目施工辅助费按照直接工程费的百分率计取，其中：安装工程为0.8﹪，建筑工程为0.5﹪。

②间接费

间接费包括企业管理费和规费；依据【湘财建[2014]22号】规定，间接费按工程类别进行计取，将《定额标准》中的“城市维护建设税”“教育费附加”和“地方教育费附加”调整到间接费的企业管理费中，相应的间接费费率调增0.45﹪（以人工费为计费基础的安装工程费率不调整）。

③利润

依据【湘财建[2014]22号】规定，该项目利润率取3.0﹪，计算基础为直接费和间接费之和。

④税金

依据【湘财建[2014]22号】和【湘国土资办〔2017〕24号】的规定，指按国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额，税金＝（直接费+间接费+利润+材料价差+未计价材料费）×9﹪；该项目税金费率标准为9﹪，计算基础为直接费、间接费和利润之和。

（2）设备购置费

包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费；其计算应依据治理恢复及土地复垦的性质，复垦所需的设备选定；一般包括购置水泵、水管等永久性设备。

（3）其它费用

包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费。其中前期工作费和工程监理费及竣工验收费三项按施工费的12%计算，统筹使用。

①前期工作费

指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与估算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。

②工程监理费

工程监理费是指委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

③竣工验收费主要包括项目工程验收费、项目决算的编制与审计费，整理后土地的重估与登记费，基本水田补划与标记设定费等。

（4）不可预见费

指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。不可预见费费率按工程施工费10.00﹪计取。

（5）监测与管护费用

①监测费

本项目有水质监测、地质灾害监测、复垦监测。其中：水质监测按480.60元/次提取，地质灾害监测按50.00元/次提取，复垦监测按2000.00元/次提取。

②管护费

对复垦区林地进行有针对的巡查、补植、除草、施肥绕水、修枝、喷药等管护工作所发生的费用；以保证复垦植被的成活率，从而保证复垦工程达到预期效果。林草地的管护费用按1.00元/m2·a计取，一般林草地管护期为3a。

（6）预留费用

包括拆迁补偿费(对房屋拆迁、林木及青苗损毁等所发生的适当补偿费用)、房屋受损补偿预留费用、地灾隐患有可能发生预留的费用、耕地占补平衡等预留费用，此次方案编制不设预留费用。

（7）分项工程施工费单价

以各单位分项工程为基础，在计算人工、用材量、施工机械台时量后，分别按人工预算单价、材料估算单价、施工机械台时费计算出直接工程费，再根据不同工程类别措施费费率、间接费费率、利润率和税金率，计算出各分项工程施工单价。

6、分项工程施工费单价

以各单位分项工程为基础，在计算人工、用材量、施工机械台时量后，分别按人工预算单价、材料估算单价、施工机械台时费计算出直接工程费，再根据不同工程类别措施费费率、间接费费率、利润率和税金率，计算出各分项工程施工费单价。详见表5.1-2、表5.1-3。

表5.1-2　　　　　　　　生态保护修复工程施工费单价估算表　　　　　　　　单位：元

| 工程单元 | 定额编号 | 计算单位 | 工程类别 | 直接费 | 间接费 | 利润（直接费+间接费)×3.0% | 税金（直接费+间接费)×3.28% | 施工费单价 （合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械费 | 合计 | 费率 | 费用 |  | 费率 | 费用 |  |  |  |
| 生态保护修复工程 | 人工挖方工程 | 10019 | 1m3 | 土方工程 | 20.33 |  |  | 20.33 | 4% | 0.81 | 21.14 | 5% | 1.06 | 0.67 | 0.73 | 23.59 |
|  | 0.5m3挖掘机挖方工程 | 10208 | 1m3 | 土方工程 | 1.8 |  | 0.32 | 2.12 | 4% | 0.08 | 2.20 | 5% | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 2.46 |
|  | 填方 | 10303 | 1m3 | 土方工程 | 23.46 |  | 0.11 | 23.57 | 4% | 0.94 | 24.51 | 6% | 1.47 | 0.78 | 0.85 | 27.62 |
|  | 浆砌石 | 30020 | 1m3 | 砌筑工程 | 70.71 | 158.31 |  | 229.02 | 5% | 9.16 | 238.18 | 5% | 11.91 | 7.50 | 8.20 | 265.80 |
|  | 水泥防水砂浆抹面（平面） | 30079 | 100m2 | 砌筑工程 | 11.6 | 296.48 |  | 308.08 | 4% | 12.32 | 320.40 | 5% | 16.02 | 10.09 | 11.03 | 357.55 |
|  | 水泥防水砂浆抹面（立面） | 30082 | 100m2 | 砌筑工程 | 25.88 | 465.58 |  | 491.46 | 4% | 19.66 | 511.12 | 5% | 25.56 | 16.10 | 17.60 | 570.38 |
|  | 机械运土方 | 10218 | m3 | 土方工程 | 1.04 |  | 8.65 | 9.69 | 4% | 0.39 | 10.08 | 6% | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 11.35 |
|  | 伸缩缝 | 40279 | m2 | 其它工程 | 0.17 | 7.54 |  | 7.71 | 4% | 0.31 | 8.02 | 6% | 0.48 | 0.25 | 0.28 | 9.03 |
|  | C10混凝土垫层 |  | m3 | 砌筑工程 | 80.02 | 160.89 | 11.72 | 252.63 | 4% | 10.11 | 262.74 | 5% | 13.14 | 8.28 | 9.05 | 293.20 |
|  | 沉淀池防护栏 |  | m | 其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 保护及监测工程 | 防护围栏 |  | m | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
|  | 警示牌 |  | 块 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
|  | 水质监测 |  | 次 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.60 |
|  | 地质灾害监测 |  | 次 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
|  | 复垦监测 |  | 次 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
|  | 管护工程 |  | m2·a | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

土地复垦工程估算

取费标准及各项基础单价与治理恢复工程相同，包括人工预算单价、材料估算单价、施工机械台时费等。

土地复垦分项工程施工费估算详见插表5.1-3。

表5.1-3　　　　　　　　土地复垦单元分项工程施工费单价估算表　　　　　　　　单位：元

| 工程单元 | 定额编号 | 计算单位 | 工程类别 | 直接费 | 间接费 | 利润（直接费+间接费)×3.0% | 税金（直接费+间接费)×3.28% | 施工费单价 （合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械费 | 合计 | 费率 | 费用 |  | 费率 | 费用 |  |  |  |
| 生态保护修复工程 | 硬化物拆除 | 40257 | 1m3 | 混凝土工程 | 86.05 |  | 75.71 | 161.76 | 5% | 8.09 | 169.85 | 6% | 10.19 | 5.4 | 6.08 | 191.52 |
|  | 废土及建筑垃圾运输 | 20282 | 1m3 | 石方工程 | 1.2 | 158.31 | 13.84 | 15.04 | 4% | 0.6 | 15.64 | 6% | 0.94 | 0.5 | 0.55 | 17.63 |
|  | 土地翻耕 | 10044 | 1hm2 | 土方工程 | 544.01 |  | 685.51 | 1229.52 | 4% | 49.18 | 1278.70 | 5% | 63.94 | 40.28 | 44.04 | 1426.95 |
|  | 土地平整 | 30075 | 1m2 | 土方工程 | 0.45 | 0.02 | 1.21 | 1.68 | 4% | 0.07 | 1.75 | 5.45% | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 1.96 |
|  | 人工装自卸汽车运土 | 10136 | 1m3 | 土方工程 | 17.7 |  | 5.63 | 23.33 | 4% | 0.93 | 24.26 | 5% | 1.21 | 0.76 | 0.84 | 27.08 |
|  | 带土球桂花树 |  | 100株 | 植物工程 | 212.1 | 12000 |  | 12212.1 | 4% | 488.48 | 12700.58 | 5% | 635.03 | 400.07 | 437.41 | 14173.09 |
|  | 根植红叶石楠 |  | 100株 | 植物工程 | 189.77 | 500 |  | 689.77 | 4% | 27.59 | 717.36 | 5% | 35.87 | 22.60 | 24.71 | 800.53 |
|  | 乔木 | 90001换 | 100株 | 植物工程 | 212.1 | 512.55 |  | 724.65 | 4% | 28.99 | 753.64 | 5% | 37.68 | 23.74 | 25.96 | 841.01 |
|  | 灌木 | 90013换 | 100株 | 植物工程 | 189.77 | 250 |  | 439.77 | 4% | 17.59 | 457.36 | 5% | 22.87 | 14.41 | 15.75 | 510.39 |
|  | 栽植藤本 （爬山虎） | 90018换 | 100株 | 植物工程 | 55.76 | 85 |  | 140.76 | 4% | 5.63 | 146.39 | 5% | 7.32 | 4.61 | 5.04 | 163.36 |
|  | 植草 | 90030 | 1hm2 | 植物工程 | 95.17 | 1530 |  | 1625.17 | 4% | 65.01 | 1690.18 | 5% | 84.51 | 53.24 | 58.21 | 1886.14 |

### （二）经费估算表

依据工程量和上述标准，矿山生态保护修复工程总造价为*万元。其中工程施工费*万元，占投资的81.97%；其他费用*万元，占总投资的9.84%，不可预计费*万元，占投资的8.20%（见插表5.1-4）。

表5.1-4 方案适用年限内矿山生态保护修复工程费用估算总表

| 项目 | 计算公式或基数 | 费率标准％ | 金额（万元） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程施工费用 | 1+2+3 |  | * | 81.97% |
| 1、生态保育工程 |  |  | * | 0.89% |
| 2、生态修复工程 |  |  | * | 70.33% |
| 3、监测和后期管护工程 |  |  | * | 10.75% |
| 二、其它费用 | 一 | 12.00% | * | 9.84% |
| 三、不可预见费 | 一 | 10.00% | * | 8.20% |
| 四、预留费用 |  |  | * | 0% |
| 合计 | 一+二+三+四 |  | * | 100% |

| 表5.1-5 方案适用年限内生态修复工程费用估算分类表 单位：元 |
| --- |
| 序号 | 工程方案或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其他费用 | 不可预见费投资 | 投资 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8=7*12% | 9=7*10% | 10=7+8+9 |
| 总计 |  |  |  | 3886808.16 | 466417.26 | 388680.86 | 4741906.28 |
| 一 | 生态保护保育工程施工费 | 合计 | 42115.00 | 5053.80 | 4211.5 | 51380.30 |
| 1 | 生态围挡工程 | 栏网 | m | 847 | 45 | 38115.00 | 4573.80 | 3811.50 | 46500.30 |
|  |  | 合计1 | 38115.00 | 4573.80 | 3811.50 | 46500.30 |
|  |  | 矿山生态保护修复建设信息公示牌 | 块 | 1 | 1000 | 1000.00 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |
|  |  | 加强生态保护 | 块 | 3 | 1000 | 3000.00 | 360.00 | 300.00 | 3660.00 |
|  |  | 合计2 | 4000.00 | 480.00 | 400.00 | 4880.00 |
| 二 | 生态修复工程 | 合计 | 3335114.96 | 400214.08 | 333511.54 | 4068840.28 |
| 1 | 景观修复工程 | 道路两侧绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桂花树（带土球） | 株 | 150 | 141.73 | 21259.50 | 2551.14 | 2125.95 | 25936.59 |
|  |  | 红叶石楠（根植） | 株 | 300 | 8.01 | 2403.00 | 288.36 | 240.30 | 2931.66 |
|  |  | 合计1 | 23662.50 | 2839.50 | 2366.25 | 28868.25 |
| 2 | 露采场复垦工程 | 场地平整 | m2 | 58983 | 1.96 | 115606.68 | 13872.80 | 11560.67 | 141040.15 |
|  |  | 覆土 | m3 | 17695 | 27.08 | 479180.60 | 57501.67 | 47918.06 | 584600.33 |
|  |  | 植树量-乔木 | 株 | 14746 | 8.41 | 124013.86 | 14881.66 | 12401.39 | 151296.91 |
|  |  | 植树量-灌木 | 株 | 14746 | 5.10 | 75204.60 | 9024.55 | 7520.46 | 91749.61 |
|  |  | 种植藤本 | 株 | 48000 | 1.63 | 78240.00 | 9388.80 | 7824.00 | 95452.80 |
|  |  | 种草 | m2 | 58983 | 0.19 | 11206.77 | 1344.81 | 1120.68 | 13672.26 |
|  |  | 生态挡墙 | m3 | 1800 | 27.08 | 48744.00 | 5849.28 | 4874.40 | 59467.68 |
|  |  | 合计2 | 932196.51 | 111863.57 | 93219.66 | 1137279.74 |
| 3 | 工业广场、矿部复垦 | 硬化物拆除 | m3 | 5382 | 191.52 | 1030760.64 | 123691.28 | 103076.06 | 1257527.98 |
|  |  | 废土及建筑垃圾运输 | m3 | 5382 | 17.63 | 94884.66 | 11386.16 | 9488.47 | 11579.29 |
|  |  | 场地平整 | m2 | 41518 | 1.96 | 81375.28 | 9765.03 | 8137.53 | 99277.84 |
|  |  | 土地翻耕 | m2 | 41518 | 0.14 | 5812.52 | 697.50 | 581.25 | 7091.27 |
|  |  | 植树量-乔木 | 株 | 10380 | 8.41 | 87295.80 | 10475.50 | 8729.58 | 106500.88 |
|  |  | 植树量-灌木 | 株 | 10380 | 5.10 | 52938.00 | 6352.56 | 5293.80 | 64584.36 |
|  |  | 种草 | m2 | 41518 | 0.19 | 7888.42 | 949.61 | 788.84 | 9623.87 |
|  |  | 合计3 | 1360955.32 | 163314.94 | 136095.53 | 1660365.49 |
| 4 | 排土场复垦工程 | 场地平整 | m2 | 12833 | 1.96 | 25152.68 | 3018.32 | 2515.27 | 30686.27 |
|  |  | 土地翻耕 | m2 | 12833 | 0.14 | 1796.62 | 215.59 | 179.66 | 2191.87 |
|  |  | 植树量-乔木 | 株 | 3208 | 8.41 | 26979.28 | 3237.51 | 2697.93 | 32914.72 |
|  |  | 植树量-灌木 | 株 | 3208 | 5.10 | 16360.80 | 1963.30 | 1636.08 | 19960.18 |
|  |  | 种草 | m2 | 12833 | 0.19 | 2438.27 | 292.59 | 243.83 | 2974.69 |
|  |  | 合计4 | 72727.65 | 8727.31 | 7272.77 | 88727.73 |
| 5 | 矿区切坡复垦工程 | 场地平整 | m2 | 19065 | 1.96 | 37367.40 | 4484.09 | 3736.74 | 45588.23 |
|  |  | 覆土 | m3 | 5720 | 27.08 | 154897.6 | 18587.71 | 15489.76 | 188975.07 |
|  |  | 植树量-乔木 | 株 | 4766 | 8.41 | 40082.06 | 4809.85 | 4008.21 | 48900.11 |
|  |  | 植树量-灌木 | 株 | 4766 | 5.10 | 24306.60 | 2916.79 | 2430.66 | 29654.05 |
|  |  | 种草 | m2 | 19065 | 0.19 | 3622.35 | 434.68 | 362.24 | 4419.27 |
|  |  | 合计5 | 260276.01 | 31233.12 | 26027.61 | 317536.73 |
| 6 | 防止水土流失工程 | 截排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖土方 | m3 | 3630 | 2.46 | 8929.80 | 1071.58 | 892.98 | 10894.36 |
|  |  | 浆砌石 | m3 | 2430 | 265.8 | 645894.00 | 77507.28 | 64589.40 | 787990.68 |
|  |  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 96 | 5.7 | 547.20 | 65.66 | 54.72 | 667.58 |
|  |  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 60 | 3.58 | 214.80 | 25.78 | 21.48 | 262.06 |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 48.6 | 9.03 | 438.86 | 52.66 | 43.89 | 535.41 |
|  |  | 填土方 | m3 | 12.57 | 27.62 | 347.18 | 41.66 | 34.72 | 423.56 |
|  |  | 小计 | 656371.84 | 78764.62 | 65637.19 | 800773.65 |
|  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖土方 | m3 | 190.91 | 23.59 | 4503.57 | 540.43 | 450.36 | 5494.36 |
|  |  | 填土方 | m3 | 12.57 | 27.62 | 347.18 | 41.66 | 34.72 | 423.56 |
|  |  | 弃土方 | m3 | 178.34 | 11.35 | 2024.16 | 242.90 | 202.42 | 2469.48 |
|  |  | 浆砌石 | m3 | 5.96 | 265.8 | 1584.17 | 190.10 | 158.42 | 1932.69 |
|  |  | 现浇底板 | m3 | 20.575 | 293.2 | 6032.59 | 723.91 | 603.26 | 7359.76 |
|  |  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 79.68 | 5.7 | 454.18 | 54.50 | 45.42 | 554.10 |
|  |  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 60 | 3.58 | 214.80 | 25.78 | 21.48 | 262.06 |
|  |  | 防护栏 | m | 42.08 | 156 | 6564.48 | 787.74 | 656.45 | 8008.67 |
|  |  | 小计 | 21725.13 | 2607.02 | 2172.53 | 26504.68 |
|  |  | 合计6 | 678096.97 | 81371.64 | 67809.72 | 827278.33 |
| 7 | 地质灾害防治工程 | 地质灾害监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定量监测 | 次 | 144 | 50 | 7200.00 | 864.00 | 720.00 | 8784.00 |
|  |  | 合计7 | 7200.00 | 864.00 | 720.00 | 8784.00 |
| 三 | 监测和后期管护工程 | 合计 | 509578.20 | 61149.38 | 50957.82 | 621685.70 |
| 1 | 地表水监测工程 | 取样分析 | 组 | 72 | 480.6 | 34603.20 | 4152.38 | 3460.32 | 42215.90 |
|  |  | 合计1 | 34603.20 | 4152.38 | 3460.32 | 42215.90 |
| 2 | 植被恢复监测 | 遥感测量 | 次 | 12 | 2000 | 24000.00 | 2880.00 | 2400.00 | 29280.00 |
|  |  | 合计2 | 24000.00 | 2880.00 | 2400.00 | 29280.00 |
| 3 | 后期管护工程 | 管护 | m2 | 148145*3 | 1 | 444435.00 | 53332.20 | 44443.50 | 542210.70 |
|  |  |  |  | 2180*3 | 1 | 6540.00 | 784.80 | 654.00 | 7978.80 |
|  |  | 合计3 | 450975.00 | 54117.00 | 45097.50 | 550189.50 |

## 二、基金管理

### （一）基金计提

本项目的各项生态保护修复工程费用均由矿山支付。

1、矿山企业应按照本《方案》估算的金额足额提取，根据经费估算核定基金确保满足矿山地质环境保护与治理恢复需求，资金按照本《方案》实行一次核定、分年计提、逐年摊销按照企业会计准则等规定计弃置费用，计入相关资产的入账成本。根据当年发生的费用计入生产成本，基金计提应在当年一季度完成。

2、矿山可将财政和自然资源部门退还的矿山地质环境治理恢复备用金（保证金）转存为基金，专项用于矿山地质环境保护与治理恢复。

通过计算，矿山生态保护修复工程总造价为*万元。其中工程施工费*万元；其他费用*万元，不可预计费*万元。

按照《湖南省矿山生态修复基金管理办法》（湘自资规[2022]3号），采矿权人应将采矿许可证有效期限起始日至次年当日作为一个周期，自发证之日起一个月内按照《方案》，根据实际情况，制定矿山生态保护修复年度计划，结合本办法第八条，按照确保可满足当年矿山生态修复保护修复年度任务的原则，明确基金年度拟计提额，报矿山所在地县级自然资源主管部门审核通过后，一个月内完成当年度基金计提，今后每年依次类推。

本次计划矿山基金分4.9年计提完毕，即2022年9月～2027年7月。

表5.2-1 项目资金计划提取情况一览表

| 序号 | 基金提取年度 | 资金提取额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022.09-2023.08 | * |
| 2 | 2023.09-2024.08 | * |
| 3 | 2024.09-2025.08 | * |
| 4 | 2025.09-2026.08 | * |
| 5 | 2026.09-2027.07 | * |

### （二）资金管理与使用办法

矿山应根据《湖南省矿山生态修复基金管理办法》的通知要求，按照“企业所有、确保需求、规范计提、依规使用、三方监管”的原则进行管理。

1、基金核定储存

矿山在银行设立基金专户，由所在的（市、县）自然资源管理部门和矿山企业双控管理；并与银行签订监管协议。矿山按照《方案》及发证年限要求足额存入资金。

2、基金的计提

矿山按照生态保护修复年度计划，向所在的（市、县）自然资源管理部门提出计提申请，其主管部门应及时办理基金计提手续。一个月内完成当年度基金计提。

3、监督管理

矿山所在的（市、县）自然资源管理部门，应根据矿山的生态修复情况进行实地核查，确保基金专款专用。

# 第六章 保障措施

## 一、组织保障

为了有效保障矿山生态保护修复工作实施，矿山设立生态保护修复管理机构，全面负责矿山生态保护修复工作。按照矿山生产规模，生态保护修复管理机构配备足够的工作人员，同时制订严格的工作制度，落实领导责任制，同时自觉接受地方自然资源主管部门的监督管理。

1、矿山企业在建立机构的同时，应加强与政府主管部门的合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。对监督检查中发现的问题应及时处理。以便复垦工作顺利实施。企业对主管部门的监督检查应做好记录。监督部门对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。

2、矿山已承诺按照本矿山生态保护修复方案确定的年度安排，逐地落实，及时调整因矿山生产产生变动的计划。对矿山生态保护修复工作实施统一管理。

3、加强矿山生态保护修复宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动开发复垦的积极性。提高社会对矿山生态保护修复工作在保护生态环境和经济持续发展和重要作用的认识。

## 二、技术保障

选择有技术优势及具有资质的单位对矿山生态保护修复进行设计、施工及监理，各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。生态保护修复实施中，根据本方案的总体框架，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，修订本方案。加强对工作人员的技术培训，确保监测人员能及时发现和解决问题。

设立专门办公室，具体负责生态保护修复工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

## 三、监管保障

本方案经批准后不得擅自变更。后期方案有重大变更的，矿山需向自然资源主管部门申请、湖南省自然资源厅主管部门批准，县自然资源主管部门有权依法对本方案实施情况进行监督管理。矿山应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与县自然资源主管部门取得联系，加强与县自然资源主管部门合作，自觉接受县自然资源主管部门的监督管理。

为保障县自然资源主管部门实施监管工作，矿山应当根据方案编制并实施阶段计划和年度实施计划，定期向县自然资源主管部门报告当年进度情况，接受县自然资源主管部门对方案实施情况的监督检查和社会对方案实施情况监督。

县自然资源主管部门在监管中发现矿业权人不履行矿山生态保护修复义务的，按照法律法规和政策文件的规定，矿业权人应自觉接受县自然资源主管部门及有关部门处罚。

## 四、适应性管理

生态保护修复实施中，矿山应及时总结阶段性生态保护修复实践经验，制定适应性管理制度，并为相关技术管理人员提供长期的人力和物资支持和经费保障，定期监测矿区水质、粉尘、噪声、生物多样性是否发生新的变化，并根据变化情况及时调整生态保护修复方案及管理方式。

## 五、公众参与

由于矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接地影响当地人民群众生活，本次矿山生态保护修复方案编制过程中始终遵循公众参与的原则。

本项目在生态保护修复方案编制过程中，得到了省自然资源厅、市自然资源和规划局、县自然资源局、地方政府等相关部门的指导和大力支持。通过广泛调查和征求农业、林业、水力等相关部门及项目区周边当地人民群众的意见和建议，根据项目区的社会经济发展状况，结合可持续发展的要求，和谐发展的理念，使本生态保护修复方案更加科学、合理，各项措施操作性更强。

# 第七章 矿山生态修复方案可行性分析

## 一、经济可行性分析

### （一）矿山生态保护修复费用

经估算，矿山生态保护修复工程总造价为*万元。其中工程施工费*万元，占投资的81.97%；其他费用*万元，占总投资的9.84%，不可预计费*万元，占投资的8.20%。

### （二）矿山经济效益分析

1、投资估算

本矿为生产矿山，主要生产工程费用投资包括：新增开采运输配设套备、绿色矿山建设、及其他新增辅助生产工程等。工程建设其他费用包括安全专项投资、环保专项投资、征地费、环评、安评、水保、职卫评价、地灾和复垦编制、设施拆除费用等，另还有资源出让费用及不可预见费。总计约859.9万元。

2、矿产品价格分析

湖南砂石价格从2017年4月至今呈现整体上涨趋势，建筑碎石的价格已接近翻倍。从2020年9月开始，建筑碎石价格趋于稳定，加之相关政策的实施对砂石市场的影响，砂石价格持续在高位运行。具体到益阳地区，在近几年计划实施的各类项目中，铁路、高速公路、机场等公共服务为主的民生基础设施建设项目仍然是投资建设重点，该类项目均需要大量的砂石骨料。

据湖南省砂石协会发布信息及调查，2021年5月至2022年1月益阳市母岩为板岩，规格的12# （10-20mm）、13# （16-31.5mm）碎石平均价格约为54元/t。

根据上述砂石市场形势分析以及近五年来碎石的市场价格调研分析，本方案确定建筑用板岩碎石销售价格为54.0元/t，水泥配料用板岩销售价格为17.0元/t。

3、成本估算

根据2022年3月湖南省地质矿产勘查开发局四一四队编制的《湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿资源开发利用方案》可知矿山主要经济参数如下：

①年销售收入：2405.6万元

②年成本费用：1320.0万元

③年增值税：144.34万元

④年销售税金附加：11.55万元

⑤采矿权价款：210.0万元

⑥采矿权使用费：0.01万元

⑦矿山安全费用：120.0万元

⑧环境治理费用：150万元

⑨其它费用：192.45万元

⑩税前利润：407.25万元

⑪所得税：101.81万元

⑫税后利润：305.44万元

4、矿山开发经济效益概算分析

矿山总投资约*万元，矿山生产服务期间年可支配利润*万元，矿山剩余服务年限约4.9年，即矿山总利润为*万元。而本次计算矿山生态修复工程费用估算为*万元，矿山收益完全可以覆盖计提的基金，矿山在提取了生态修复基金的基础上仍可实现较好的盈利。矿山生产开发活动还可为当地安排少量剩余劳动力就业，促进当地经济发展，企业在生产过程中加强管理、降低成本，效果会更好。由此可见，矿山正常生产开发活动，在做好生态保护修复、绿色矿山建设以及其他环境治理工作等同时，完全可实现盈利。总体来说，矿山投资收益较好，经济上可行。

## 二、技术可行性分析

本生态保护修复方案设计的生态修复工程主要为闭坑后对场地复垦，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，修复后的场地与矿区周围环境景观协调，且提高和改善矿区及周围的环境质量，还可以为当地居民休闲提供一个良好的环境场所，矿山各场区生态保护修复较适宜。按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。总体来说，矿山生态保护修复技术具有可操作性，技术上可行。

## 三、生态环境可行性分析

本次矿山生态保护修复方案编制过程中始终遵循公众参与的原则，充分听取业主及周边当地人民群众的意见，获得项目区的基础资料，经综合分析、整理后形成生态保护修复方案简本，并再次征求项目业主及项目区周边当地人民群众的意见，使项目设计方案更加切合实情，当地村民对矿山生态修复的生态环境也支持。

矿山实施生态保护修复后的各场地安全稳定，对人类和动植物无威胁；对周边环境不产生污染；生物多样性增加，与周边自然环境和景观相协调；恢复了土地基本功能，因地制宜地实现土地可持续利用，改善了矿区景观环境。通过矿山生态修复形成绿色经济产业链，持续带动地方经济发展，还给当地群众另一座绿水青山、金山银山。总体来说，矿山采取生态保护修复措施后，不影响矿区局部生态系统的生态功能，周边居民较为满意，生态环境上基本可行。

# 第八章 结论与建议

## 一、结论

1、湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑石料用板岩矿矿山生态保护修复方案是在矿山自然环境、生态环境、社会经济环境等进行了全面调查，并结合矿区生态环境现状，对矿区生态环境现状进行分析、存在的环境问题进行识别、诊断和对生态环境预测的基础上编制的。矿山生产服务年限为4.9年，本方案适用年限为8.9年（2022年9月～2031年7月）。

2、方案通过矿山生态问题识别和诊断，并结合矿山开发利用方案分析认为：

①现状条件下，矿山矿业活动造成一部分地形地貌景观影响；矿业活动存在占损土地的现象，主要表现在露天采场、工业广场、矿部、排土场等区域；矿业活动未造成水资源水生态破坏；矿业活动未引发地质灾害；矿业活动现未造成生物多样性减少。

②未来矿业活动对地形地貌景观的影响不会扩大；未来不会造成水资源水生态破坏，未来占损土地面积不会增加，未来引发地质灾害的可能性小，未来矿业活动无造成生物多样性破坏的趋势。

3、《方案》部署的生态保护工程有：生态围栏、标识标牌、截排水沟、沉淀池等。部署的生态修复工程：地面建筑物及砌体拆除、场地整理、土地翻耕、土方挖运及回填、植树种草等，能达到保护修复生态环境的效果。

4、本矿在方案适用年限（8.9a）内总计矿山生态修复工程经费为*万元。矿山开采年限为4.9年，生态修复基金按4.9年计提。

5、通过对方案的经济、技术、生态环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，不影响矿山局部生态系统的生态功能，矿山可继续开采，矿山闭坑后，通过科学合理的生态保护修复措施，可恢复局部生态系统的生态功能。

## 二、建议

1、矿山在今后开采过程中若矿山开发利用方案及采矿权界线等发生变化时，本方案需重新编制。

2、本方案中所涉及的工程设计图、工程估算不能代表实际施工过程中施工图及费用估算，矿山实施复垦工作前，应该聘请有专业资质的单位对工程进行重新设计及费用预算等。

3、本方案对于矿山的环境问题、安全生产问题只做定性评价，业主应与环境、应急管理部门协调做好矿山环境污染防治、安全生产工作。

# Text boxes

清塘建筑石料用板岩矿

图1.3-2

图3.2-1

图4.3-1

湖南省桃江县牛田矿区清塘建筑用板岩矿地形地貌景观修复工程平面布置图工程

图4.3-6

图4.3-11

图4.3-12